# Bilan energetique de la Region Wallonne 2006

# BILAN DE CONSOMMATION DES TRANSPORTS 
Rapport Avril 2008

VISA 07/47648/NOLL/DONT

pour le compte du

Ministère de la Région Wallonne DGTRE

# Bilan energetique de la Region Wallonne 2006

BILAN DE CONSOMMATION DES TRANSPORTS 
Rapport Avril 2008
VISA 07/47648/NOLL/DONT

pour le compte du

Ministère de la Région Wallonne DGTRE

Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable asbl

Boulevard Frère Orban, 4 à 5000 NAMUR

Tél : +32.81.25.04.80 - Fax : +32.81.25.04.90 - E-mail : icedd@icedd.be

(RapportBilanEnergétiqueWallonie2006_Mars2008.doc)

# TABLE DES MATIERES

Introduction	13

1.	Transport ferroviaire	14

1.1.	Train	14

1.1.1.	Réseau	14

1.1.2.	Parc de matériel de traction	16

1.1.3.	Trafic	17

1.1.3.1.	Trafic de voyageurs	17

1.1.3.2.	Trafic de marchandises	20

1.1.4.	Consommations spécifiques	23

1.1.5.	Consommation	24

1.2.	Métro léger	25

1.3.	Consommation totale	26

2.	Transport routier	27

2.1.	Réseau routier	27

2.2.	Parc de véhicules	28

2.2.1.	Parc total	29

2.2.2.	Evolution par type de véhicules	30

2.2.3.	Diésélisation	32

2.2.4.	Age des véhicules	33

2.2.4.1.	Age moyen des voitures	33

2.2.4.2.	Répartition du parc de véhicules en fonction de leur âge	35

2.2.4.3.	Répartition du parc de véhicules en fonction des normes européennes	37

2.2.4.3.1.	Voitures à essence	37

2.2.4.3.1.1.	Lien entre âge et norme	37

2.2.4.3.1.2.	Cylindrée des voitures particulières à essence	37

2.2.4.3.1.3.	Pourcentage de voitures essence équipées d’une injection	38

2.2.4.3.2.	Voitures diesel	38

2.2.4.3.2.1.	Lien entre âge et norme	38

2.2.4.3.2.2.	Cylindrée des voitures particulières diesel	39

2.2.4.3.3.	Voitures au GPL	39

2.2.4.3.4.	Camionnettes, camions et bus	40

2.2.4.3.5.	Deux roues	40

2.2.5.	Taux de pénétration des voitures	41

2.3.	Kilométrage parcouru par type de véhicule	42

2.4.	Trafic routier	47

2.4.1.	Trafic total	47

2.4.2.	Trafic par type de réseau	49

2.4.3.	Trafic par type de véhicules	50

2.4.4.	Trafic de marchandises	53

2.4.5.	Trafic de voyageurs	55

2.4.5.1.	Transport privé	55

2.4.5.2.	Transport public régional	57

2.4.5.3.	Transport routier collectif	58

2.5.	Prix des carburants	59

2.5.1.	Prix des carburants en Belgique	59

2.5.2.	Prix des carburants dans les pays limitrophes	63

2.6.	Consommations spécifiques	65

2.6.1.	Conséquences du protocole de Kyoto	65

2.6.2.	Relation entre vitesse et consommation	66

2.7.	Consommation	67

3.	Transport aérien	71

3.1.	Trafic	71

3.2.	Prix du kérosène	75

3.3.	Consommation spécifique	76

3.4.	Consommation	77

4.	Transport par voies navigables	79

4.1.	Réseau	79

4.2.	Flotte	81

4.3.	Trafic	84

4.4.	Prix du gasoil	88

4.5.	Consommation spécifique	89

4.6.	Consommation	89

5.	Consommation totale des transports	90

5.1.	Répartition modale des trafics de voyageurs et de marchandises	90

5.2.	Répartition modale de la consommation totale des transports en 2006	93

5.3.	Evolution de la consommation totale	95

5.4.	Répartition de la consommation des transports par acteur économique	97

5.5.	Comparaison européenne	99

5.6.	Consommation énergétique et valeur ajoutée	100

Abréviations, acronymes et unités de mesure	101

# TABLEAUX

Tableau 1 - Evolution du réseau ferroviaire et de sa densité	14

Tableau 2 - Longueur des lignes SNCB en Wallonie	15

Tableau 3 - Parc de matériel de traction de la SNCB	16

Tableau 4 - Evolution du trafic voyageur de la SNCB	17

Tableau 5 - Evolution du trafic ferroviaire de voyageurs dans le monde	19

Tableau 6 - Trafic ferroviaire de voyageurs dans le monde en 2005	19

Tableau 7 - Evolution du trafic de marchandises de la SNCB	20

Tableau 8 - Evolution du trafic ferroviaire de fret dans le monde	22

Tableau 9 - Trafic ferroviaire marchandises dans le monde en 2005	22

Tableau 10 - Consommation d’énergie du transport ferroviaire SNCB en 2006	24

Tableau 11 - Trafic et consommation d’énergie du métro léger de Charleroi	25

Tableau 12 - Consommation du transport ferroviaire en Wallonie	26

Tableau 13 - Longueur du réseau routier wallon	27

Tableau 14 - Part du réseau routier wallon dans le réseau belge	28

Tableau 15 - Parc total de véhicules à moteur par région	29

Tableau 16 - Parc de véhicules à moteur immatriculés en Wallonie par type	30

Tableau 17 - Parc de camions en Wallonie	31

Tableau 18 - Répartition du parc des voitures essence par norme en 2006.	37

Tableau 19 - Répartition du parc de voitures à essence  par cylindrée en 2006	38

Tableau 20 : Répartition du parc des voitures diesel 2006 par âge.	38

Tableau 21 - Répartition du parc de voitures diesel par cylindrée en 2006.	39

Tableau 22 - Répartition du parc des voitures GPL par âge en 2006	39

Tableau 23 - Parc wallon des camionnettes, camions, autobus et autocars en 2006	40

Tableau 24 - Parc  wallon des deux-roues en 2006.	40

Tableau 25 - Trafic routier total par région	47

Tableau 26 - Trafic routier en Wallonie par type de réseau	49

Tableau 27 - Répartition du trafic routier en Wallonie par type de véhicules et par type de réseau routier	50

Tableau 28 - Evolution du trafic total par type de véhicule	50

Tableau 29 - Répartition du trafic par type de véhicule et type  de voirie en Wallonie en 2006 (en milliards de véhicules-km)	51

Tableau 30 - Trafic de marchandises en Wallonie	53

Tableau 31 - Répartition régionale des transports routiers intra et inter régionaux en 2006 (en millions de tonnes)	54

Tableau 32 - Nombre de voyageurs-km en Belgique	55

Tableau 33 - Trafic  individuel de voyageurs en Wallonie  (en milliards de voyageurs-km)	56

Tableau 34 - Transport par autobus et autocars	58

Tableau 35 - Prix des principaux carburants routiers	61

Tableau 36 - Consommation du transport routier wallon par type de véhicules en 2006	67

Tableau 37 - Consommation des transports routiers en Wallonie	68

Tableau 38 - Trafic aérien civil en Wallonie	72

Tableau 39 - Trafic aérien national et régional	74

Tableau 40 - Prix du kérosène	75

Tableau 41 - Caractéristiques des voies navigables selon la classification CEMT	79

Tableau 42 - Longueur du réseau de voies navigables de Wallonie	80

Tableau 43 - Caractéristiques de la flotte de navigation intérieure belge	81

Tableau 44 - Trafic de navigation intérieure en Belgique d’après la nationalité du propriétaire du bateau	82

Tableau 45 - Trafic de navigation intérieure en Belgique par nationalité du propriétaire du bateau	83

Tableau 46 - Trafic de navigation intérieure en Wallonie	84

Tableau 47 - Répartition du trafic par voie navigable en Wallonie par province et type de marchandises en 2006	85

Tableau 48 - Trafic de marchandises par voies navigables dans l’Union européenne	87

Tableau 49 - Prix du gasoil	88

Tableau 50 - Consommation spécifiques de la navigation intérieure	89

Tableau 51 - Consommation des transports fluviaux en Wallonie	89

Tableau 52 -  Répartition modale du transport terrestre de voyageurs en Wallonie	90

Tableau 53 - Répartition modale du transport de marchandises en Wallonie	92

Tableau 54 - Répartition de la consommation énergétique des transports en Wallonie en 2006  par mode de transport et type de trafic (en GWh)	93

Tableau 55 - Consommation énergétique des transports en Wallonie	95

Tableau 56 - Estimation de la répartition de la consommation d’énergie du transport  par mode et par secteur d’activité en 2006	97

Tableau 57 - Comparaison des consommations du secteur des transports	99

# FIGURES

Figure 1 - Densité du réseau ferroviaire (en km / 1000 km²)	14

Figure 2 - Part des lignes électrifiées dans le réseau ferroviaire de la SNCB en Wallonie	15

Figure 3 - Répartition du matériel de traction de la SNCB par type	16

Figure 4 - Evolution du trafic ferroviaire de voyageurs	18

Figure 5 - Nombre  moyen de kilomètres parcourus en train par habitant en 2005	19

Figure 6 - Evolution du trafic ferroviaire de marchandises	21

Figure 7 - Nombre de tonnes-km de fret ferroviaire par habitant en 2005	22

Figure 8 - Consommation spécifique moyenne de traction de la SNCB	23

Figure 9 - Evolution de la masse moyenne du matériel SNCB par place assise	23

Figure 10 - Répartition de la consommation des chemins de fer en Wallonie et en Belgique en 2006	24

Figure 11 - Consommation d’électricité et distance parcourue par le métro léger de Charleroi	25

Figure 12 - Evolution de la consommation de traction du transport ferroviaire en Wallonie	26

Figure 13 - Evolution du réseau routier en Wallonie	28

Figure 14 - Evolution du parc total de véhicules	29

Figure 15 - Evolution du parc de véhicules immatriculés en Wallonie par type	30

Figure 16 - Evolution du parc wallon de véhicules de transport de marchandises	31

Figure 17 - Taux de diésélisation du parc de voitures en Wallonie	33

Figure 18 - Evolution de l’âge moyen du parc de voitures belges	33

Figure 19 - Proportion des ménages multi-motorisés en 2001	34

Figure 20 - Répartition du parc de voitures selon leur âge	35

Figure 21 - Répartition du parc des autres véhicules de transport de personnes selon leur âge	36

Figure 22 - Répartition du parc de véhicules de transport de marchandises selon leur âge	36

Figure 23 - Répartition du parc de voitures à essence par norme ECE en 2006	37

Figure 24 - Répartition des voitures diesel par norme ECE en 2006.	38

Figure 25 - Répartition du parc des voitures GPL par norme ECE en 2006	39

Figure 26 - Taux de pénétration des voitures	41

Figure 27 - Taux de pénétration des voitures en Europe	41

Figure 28 - Kilométrages annuels moyens parcourus par les véhicules de transport de personnes en 2006	42

Figure 29 - Kilométrages annuels moyens parcourus par les véhicules de transport de marchandises en 2006	43

Figure 30 - Kilométrages moyens effectués par les voitures en fonction de leur type, leur carburant, leur âge et leur région d’immatriculation en 2006	44

Figure 31 - Kilométrages moyens effectués par les véhicules de transports de marchandises ainsi que les autobus et autocars en fonction de leur carburant, leur âge et leur région d’immatriculation en 2006	45

Figure 32 - Kilométrages parcourus par les voitures personnelles et mixtes  en fonction de leur cylindrée et de leur âge en 2006	46

Figure 33 - Kilométrages moyens parcourus par les voitures personnelles et mixtes en fonction de leur cylindrée en 2006	46

Figure 34 - Kilométrage annuel moyen parcouru en Belgique par les voitures personnelles belges	46

Figure 35 - Evolution du trafic routier total par région et par réseau	48

Figure 36 - Evolution du trafic routier en Wallonie par type de réseau	49

Figure 37 - Répartition du trafic routier total par type de véhicules en Wallonie	51

Figure 38 - Evolution du trafic routier en Wallonie par type de véhicule et type de route	52

Figure 39 - Evolution du trafic routier de marchandises en Wallonie	53

Figure 40 - Evolution du transport routier wallon et répartition intra et inter régionale en 2006	54

Figure 41 - Evolution du nombre de personnes par voiture	55

Figure 42 - Evolution du nombre de voyageurs-km	56

Figure 43 - Evolution du nombre de voyageurs transportés par les transports en commun régionaux.	57

Figure 44 - Nombre de voyageurs transportés et distance parcourue par les transports en commun régionaux.	57

Figure 45 - Evolution des prix des principaux produits pétroliers de 2005 à 2006	59

Figure 46 - Décomposition du prix du gasoil domestique et du diesel	60

Figure 47 - Evolution des prix des principaux carburants routiers	62

Figure 48 - Taux de croissance annuels des prix des principaux carburants routiers	63

Figure 49 - Evolution comparée des prix des principaux carburants en Belgique et dans les pays limitrophes	64

Figure 50 - Evolution de la consommation spécifique moyenne des voitures neuves immatriculées annuellement en Belgique	65

Figure 51 - Evolution de la cylindrée et de la puissance moyenne  des voitures neuves européennes immatriculées annuellement en Belgique	66

Figure 52 - Evolution de la consommation spécifique des voitures en fonction de la vitesse	66

Figure 53 - Répartition du trafic et de la consommation du transport routier wallon par type de véhicules en 2006	67

Figure 54 - Evolution de la consommation des transports routiers en Wallonie	69

Figure 55 - Evolution de la consommation des transports routiers et de ses déterminants	70

Figure 56 - Evolution du nombre de passagers transportés en avion dans le monde (en milliards de passagers)	71

Figure 57 - Taux de croissance annuel moyen du transport aérien mondial de fret	71

Figure 58 - Evolution du trafic dans les aéroports wallons	72

Figure 59 - Evolution mensuelle du trafic aérien wallon	73

Figure 60 - Evolution du trafic aérien en Belgique	74

Figure 61 - Evolution du prix du kérosène	75

Figure 62 - Consommation spécifique du trafic aérien	76

Figure 63 - Evolution de la consommation du transport aérien	77

Figure 64 - Densité du réseau de transport fluvial	80

Figure 65 – Evolution de la flotte de navigation intérieure belge	81

Figure 66 - Evolution du trafic de navigation intérieure en Belgique d’après la nationalité du propriétaire du bateau	82

Figure 67 - Répartition du trafic de navigation intérieure en Belgique d’après la nationalité du propriétaire du bateau	83

Figure 68 - Evolution du trafic de navigation intérieure en Wallonie	84

Figure 69 - Evolution du trafic fluvial en Wallonie par province et type de marchandises	86

Figure 70 - Evolution du trafic de marchandises par voies navigables dans l’Union européenne	87

Figure 71 - Evolution des prix du gasoil	88

Figure 72 - Répartition modale du transport de voyageurs en Wallonie	91

Figure 73 - Répartition modale du transport de marchandises en Wallonie	92

Figure 74 - Répartition de la consommation du transport par mode en 2006	93

Figure 75 - Répartition du trafic et de la consommation des transports terrestres en Wallonie en 2006 par mode	94

Figure 76 - Consommations spécifiques des transports terrestres en Wallonie par mode en 2006	94

Figure 77 - Evolution de la consommation énergétique totale des transports en Wallonie	95

Figure 78 - Evolution de la consommation énergétique des transports en Wallonie	96

Figure 79 - Répartition de la consommation énergétique des transports en Wallonie par activité génératrice en 2006	98

Figure 80 - Evolution des consommations du secteur des transports dans l’Union européenne des 15	99

Figure 81 - Evolution de la consommation énergétique des transports et de la valeur ajoutée	100

# Introduction

Ce document présente le bilan de consommation d’énergie des transports en Wallonie pour l’année 2006, et tente d’en expliquer les principales évolutions depuis 1990.

Il s’articule comme suit.

Un chapitre est consacré successivement à chaque mode de transport (ferroviaire, routier, aérien et par voie navigable).

Chaque chapitre dresse d’abord un bref portrait du mode de transport en question en Wallonie (et éventuellement en Europe ou dans les autres régions du royaume), à savoir un aperçu de l’évolution du réseau, du parc ou de la flotte de véhicules, du trafic et des prix des carburants, toutes choses pouvant influencer la consommation, et se termine par un paragraphe portant sur l’estimation de la consommation proprement dite en 2006 et son évolution.

La consommation totale des transports, la part des différents modes dans celle-ci, et sa répartition par acteur économique sont étudiées dans un dernier chapitre.

# Transport ferroviaire

La consommation énergétique des transports ferroviaires comprend les consommations de gasoil et d’électricité de traction dues au trafic de voyageurs et de marchandises sur le réseau ferré de la SNCB, ainsi que la consommation d’électricité de traction du métro léger de Charleroi.

## Train

### Réseau

Avec ses 1 638 km de voies ferrées pour 16 844 km², le réseau ferroviaire wallon de la SNCB est parmi les plus denses d’Europe.

|  | Année | Bruxelles-Capitale | Wallonie | Flandre | Belgique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| longueur du réseau en km | 1970 |  |  |  | 4 605 |
|  | 1980 |  |  |  | 3 971 |
|  | 1992 | 139 | 1 611 | 1 683 | 3 432 |
|  | 2000 | 163 | 1 595 | 1 713 | 3 471 |
|  | 2005 | 167 | 1 648 | 1 729 | 3 544 |
|  | 2006 | 166 | 1 638 | 1 756 | 3 560 |
| longueur du réseau en indice 1992 = 100 | 1992 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2000 | 117 | 99 | 102 | 101 |
|  | 2005 | 120 | 102 | 103 | 103 |
|  | 2006 | 119 | 102 | 104 | 104 |
| longueur du réseau en % de la Belgique | 1992 | 4.0% | 46.9% | 49.0% | 100% |
|  | 2000 | 4.7% | 45.9% | 49.4% | 100% |
|  | 2005 | 4.7% | 46.5% | 48.8% | 100% |
|  | 2006 | 4.7% | 46.0% | 49.3% | 100% |
| densité du réseau en km par million d'habitants | 1970 |  |  |  | 477 |
|  | 1980 |  |  |  | 403 |
|  | 1992 | 146 | 492 | 290 | 342 |
|  | 2000 | 170 | 477 | 288 | 339 |
|  | 2005 | 166 | 485 | 286 | 339 |
|  | 2006 | 163 | 480 | 289 | 339 |
| densité du réseau en km par 1000 km² | 1970 |  |  |  | 151 |
|  | 1980 |  |  |  | 130 |
|  | 1992 | 861 | 96 | 124 | 112 |
|  | 2000 | 1 011 | 95 | 127 | 114 |
|  | 2005 | 1 035 | 98 | 128 | 116 |
|  | 2006 | 1 029 | 97 | 130 | 117 |

Tableau 1 - Evolution du réseau ferroviaire et de sa densité

Sources SNCB, DGSIE

Figure 1 - Densité du réseau ferroviaire (en km / 1000 km²)

Sources SNCB, DGSIE, Commission européenne DG TREN

Si la longueur totale du réseau ferré de la SNCB en Wallonie n’a que fort peu évolué depuis une décennie, il en va autrement de son électrification.  En 2006, il ne reste plus que 11 % de lignes à ne pas être électrifiées, pour 31 % en 1997.

Cette évolution se retrouvera au niveau des consommations énergétiques du matériel roulant.

|  |  |  | 1997 | 2001 | 2004 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| en km | Lignes non électrifiées | Simple voie | 283 | 179 | 166 | 147 |
|  |  | 2 voies et plus | 219 | 179 | 26 | 26 |
|  |  | Total | 502 | 358 | 193 | 174 |
|  | Lignes électrifiées | Simple voie | 69 | 149 | 167 | 174 |
|  |  | 2 voies et plus | 1 049 | 1 099 | 1 291 | 1 291 |
|  |  | Total | 1 118 | 1 248 | 1 458 | 1 464 |
|  | Total | Simple voie | 352 | 328 | 333 | 321 |
|  |  | 2 voies et plus | 1 268 | 1 278 | 1 317 | 1 317 |
|  |  | Total | 1 620 | 1 606 | 1 651 | 1 638 |
| en % du total | Lignes non électrifiées | Simple voie | 17% | 11% | 10% | 9% |
|  |  | 2 voies et plus | 14% | 11% | 2% | 2% |
|  |  | Total | 31% | 22% | 12% | 11% |
|  | Lignes électrifiées | Simple voie | 4% | 9% | 10% | 11% |
|  |  | 2 voies et plus | 65% | 68% | 78% | 79% |
|  |  | Total | 69% | 78% | 88% | 89% |
|  | Total | Simple voie | 22% | 20% | 20% | 20% |
|  |  | 2 voies et plus | 78% | 80% | 80% | 80% |
|  |  | Total | 100% | 100% | 100% | 100% |
| en indice 1997 = 100 | Lignes non électrifiées | Simple voie | 100 | 63 | 59 | 52 |
|  |  | 2 voies et plus | 100 | 82 | 12 | 12 |
|  |  | Total | 100 | 71 | 38 | 35 |
|  | Lignes électrifiées | Simple voie | 100 | 216 | 242 | 251 |
|  |  | 2 voies et plus | 100 | 105 | 123 | 123 |
|  |  | Total | 100 | 112 | 130 | 131 |
|  | Total | Simple voie | 100 | 93 | 95 | 91 |
|  |  | 2 voies et plus | 100 | 101 | 104 | 104 |
|  |  | Total | 100 | 99 | 102 | 101 |

Tableau 2 - Longueur des lignes SNCB en Wallonie

Sources SNCB, IWEPS

Figure 2 - Part des lignes électrifiées dans le réseau ferroviaire de la SNCB en Wallonie

Sources SNCB, IWEPS

### Parc de matériel de traction

Le parc belge de matériel de traction de la SNCB s’est réduit de 12 % de 1990 à 2005.  Sur les 1 518 unités restant en activité en 2005, 69% étaient à traction électrique.

Le remplacement de la traction diesel par la traction électrique s’est toutefois stabilisé.  Pour le transport de voyageurs, la SNCB dispose également depuis 2001 d’autorails modernes propulsés au diesel.  Leur nombre ne devrait plus changer de manière significative dans les prochaines années.  De même pour le transport de marchandises, la SNCB continuera à utiliser la traction diesel en plus de la traction électrique.

|  | Année | Automotrices électriques | Locomotives diesel | Locomotives électriques | Autres | dont rames TGV | dont automotrices diesel | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nombre d’unités | 1990 | 663 | 659 | 381 | 24 |  |  | 1 727 |
|  | 1995 | 573 | 601 | 376 | 25 |  |  | 1 575 |
|  | 2000 | 669 | 565 | 404 | 32 |  |  | 1 670 |
|  | 2005 | 652 | 376 | 383 | 107 | 11 | 96 | 1 518 |
| en indice 1990 = 100 | 1990 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
|  | 1995 | 86 | 91 | 99 | 104 |  |  | 91 |
|  | 2000 | 101 | 86 | 106 | 133 |  |  | 97 |
|  | 2005 | 98 | 57 | 101 | 446 |  |  | 88 |
| en % du total | 1990 | 38% | 38% | 22% | 1% |  |  | 100% |
|  | 1995 | 36% | 38% | 24% | 2% |  |  | 100% |
|  | 2000 | 40% | 34% | 24% | 2% |  |  | 100% |
|  | 2005 | 43% | 25% | 25% | 7% | 1% | 6% | 100% |

Tableau 3 - Parc de matériel de traction de la SNCB

Source SNCB

Figure 3 - Répartition du matériel de traction de la SNCB par type

Source SNCB

### Trafic

#### Trafic de voyageurs

De 1991 à 2006, le trafic de voyageurs sur le réseau ferré de la SNCB a augmenté de 30 % en Wallonie, pour près de 42 % au niveau national.

En 2006, il était constitué pour 70 % de trafic intérieur.

|  |  | Wallonie | Belgique |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Année | Trafic intérieur | Trafic international | dont TGV | Total | Trafic intérieur | Trafic international | dont TGV | Total |
| en milliards de voyageurs-km | 1970 |  |  |  |  |  |  |  | 8.26 |
|  | 1980 |  |  |  |  |  |  |  | 6.96 |
|  | 1990 |  |  |  |  |  |  |  | 6.54 |
|  | 1991 | 1.56 | 0.63 |  | 2.19 | 5.74 | 1.04 |  | 6.77 |
|  | 1995 | 1.50 | 0.58 |  | 2.08 | 5.79 | 0.97 |  | 6.74 |
|  | 1997 | 1.51 | 0.72 | 0.38 | 2.22 | 5.84 | 1.15 | 0.52 | 6.98 |
|  | 2000 | 1.55 | 0.81 | 0.57 | 2.36 | 6.32 | 1.42 | 0.86 | 7.73 |
|  | 2005 | 1.89 | 0.83 | 0.65 | 2.71 | 7.77 | 1.38 | 0.98 | 9.15 |
|  | 2006 | 2.00 | 0.84 | 0.67 | 2.85 | 8.19 | 1.42 | 1.00 | 9.61 |
| en % du trafic total | 1991 | 71% | 29% |  | 100% | 85% | 15% |  | 100% |
|  | 1995 | 72% | 28% |  | 100% | 86% | 14% |  | 100% |
|  | 1997 | 68% | 32% | 17% | 100% | 84% | 16% | 7% | 100% |
|  | 2000 | 66% | 34% | 24% | 100% | 82% | 18% | 11% | 100% |
|  | 2005 | 70% | 30% | 24% | 100% | 85% | 15% | 11% | 100% |
|  | 2006 | 70% | 30% | 24% | 100% | 85% | 15% | 10% | 100% |
| en indice 1997 = 100 | 1991 | 104 | 87 |  | 99 | 98 | 90 |  | 97 |
|  | 1995 | 100 | 81 |  | 94 | 99 | 85 |  | 97 |
|  | 1997 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2000 | 103 | 113 | 149 | 106 | 108 | 123 | 165 | 111 |
|  | 2005 | 125 | 116 | 171 | 122 | 133 | 120 | 188 | 131 |
|  | 2006 | 133 | 117 | 175 | 128 | 140 | 124 | 191 | 138 |
| en indice 1991 = 100 | 1970 |  |  |  |  |  |  |  | 112 |
|  | 1980 |  |  |  |  |  |  |  | 103 |
|  | 1990 |  |  |  |  |  |  |  | 97 |
|  | 1991 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
|  | 1995 | 96 | 93 |  | 95 | 101 | 94 |  | 99 |
|  | 2000 | 99 | 129 |  | 108 | 110 | 137 |  | 114 |
|  | 2005 | 121 | 132 |  | 124 | 135 | 133 |  | 135 |
|  | 2006 | 128 | 134 |  | 130 | 143 | 137 |  | 142 |
| en % du trafic belge | 1991 | 27% | 60% |  | 32% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 1995 | 26% | 60% |  | 31% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 1997 | 26% | 62% | 73% | 32% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 2000 | 24% | 57% | 66% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 2005 | 24% | 60% | 67% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 2006 | 24% | 59% | 67% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Evol. 1991-2006 | +28.0% | +34.2% |  | +30.2% | +42.8% | +37.2% |  | +41.9% |
| TCAM 1991-2006 | +1.7% | +2.0% |  | +1.8% | +2.4% | +2.1% |  | +2.4% |
| Evol. 1997-2006 | +32.9% | +17.3% | +75.4% | +28.3% | +40.3% | +23.8% | +91.2% | +37.7% |
| TCAM 1997-2006 | +3.2% | +1.8% | +6.4% | +2.8% | +3.8% | +2.4% | +7.5% | +3.6% |
| Evol. 2005-2006 | +6.0% | +1.6% | +2.4% | +5.0% | +5.4% | +3.0% | +1.8% | +5.0% |

Tableau 4 - Evolution du trafic voyageur de la SNCB

Source SNCB

La Wallonie absorbe 30 % du trafic ferroviaire belge de voyageurs en 2006, alors qu’elle représente 32 % de la population.

| Wallonie | Belgique |
| --- | --- |

Figure 4 - Evolution du trafic ferroviaire de voyageurs

Source SNCB (trafics intérieur et international confondus)

|  |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| en milliards de voyageurs-kilomètres | Europe | 596.1 | 599.4 | 604.9 | 618.5 |
|  | dont Belgique | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.2 |
|  | dont Wallonie | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
|  | Afrique | 49.1 | 49.3 | 49.3 | 49.1 |
|  | Amérique | 18.0 | 18.9 | 18.6 | 18.5 |
|  | Asie et Océanie | 1344.0 | 1349.0 | 1479.5 | 1551.4 |
|  | Monde | 2007.1 | 2016.6 | 2152.3 | 2237.4 |
| en % du total mondial | Europe | 30% | 30% | 28% | 28% |
|  | dont Belgique | 0.41% | 0.41% | 0.40% | 0.41% |
|  | dont Wallonie | 0.13% | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
|  | Afrique | 2.44% | 2.45% | 2.29% | 2.19% |
|  | Amérique | 0.89% | 0.93% | 0.86% | 0.83% |
|  | Asie et Océanie | 67% | 67% | 69% | 69% |
|  | Monde | 100% | 100% | 100% | 100% |
| en indice 2002 = 100 | Europe | 100 | 100.6 | 101.5 | 103.8 |
|  | dont Belgique | 100 | 100.1 | 105.0 | 110.8 |
|  | dont Wallonie | 100 | 98.6 | 103.4 | 107.1 |
|  | Afrique | 100 | 100.5 | 100.5 | 100.0 |
|  | Amérique | 100 | 105.0 | 103.5 | 103.0 |
|  | Asie et Océanie | 100 | 100.4 | 110.1 | 115.4 |
|  | Monde | 100 | 100.5 | 107.2 | 111.5 |

Tableau 5 - Evolution du trafic ferroviaire de voyageurs dans le monde

Sources SNCB, UIC

|  | Trafic de voyageurs | Population | Superficie | Densité de population |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | milliards de voyageurs-km | km parcourus par habitant | milliers de voyageurs-km par km² | millions d'habitants | milliers de km² | habitants par km² |
| Europe | 618 | 846 | 27 | 731 | 23 049 | 32 |
| dont Belgique | 9.2 | 876 | 300 | 10.4 | 30.5 | 342 |
| dont Wallonie | 2.7 | 799 | 161 | 3.4 | 16.8 | 202 |
| Afrique | 49 | 53 | 1.6 | 922 | 30 312 | 30 |
| Amérique | 18 | 21 | 0.4 | 890 | 42 322 | 21 |
| Asie et Océanie | 1 551 | 391 | 38 | 3 971 | 40 444 | 98 |
| Monde | 2 237 | 343 | 16 | 6 514 | 136 127 | 48 |

Tableau 6 - Trafic ferroviaire de voyageurs dans le monde en 2005

Sources SNCB, UIC, Nations-Unies, DGSIE

Figure 5 - Nombre  moyen de kilomètres parcourus en train par habitant en 2005

Sources SNCB, UIC, Nations-Unies, DGSIE

#### Trafic de marchandises

De 1991 à 2006, le trafic ferroviaire de marchandises en Wallonie a chuté de 3.8%, alors qu’il augmentait de près de 4.7 % au niveau national.  On note toutefois une stabilisation depuis 1995, et une remontée de 8.7 % en 2006 par rapport à 2005.

|  | Année | Bruxelles-Capitale | Wallonie | Flandre | Belgique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| en milliards de tonnes-km | 1980 |  |  |  | 7.999 |
|  | 1990 |  |  |  | 8.354 |
|  | 1991 | 0.379 | 4.343 | 3.464 | 8.186 |
|  | 1995 | 0.365 | 3.680 | 3.243 | 7.287 |
|  | 2000 | 0.347 | 3.708 | 3.619 | 7.674 |
|  | 2005 | 0.342 | 3.847 | 3.941 | 8.130 |
|  | 2006 | 0.330 | 4.180 | 4.060 | 8.570 |
| en indice 1991 = 100 | 1980 |  |  |  | 97.7 |
|  | 1990 |  |  |  | 102.1 |
|  | 1991 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|  | 1995 | 96.3 | 84.7 | 93.6 | 89.0 |
|  | 2000 | 91.6 | 85.4 | 104.5 | 93.7 |
|  | 2005 | 90.2 | 88.6 | 113.8 | 99.3 |
|  | 2006 | 87.1 | 96.2 | 117.2 | 104.7 |
| en % du total belge | 1991 | 5% | 53% | 42% | 100% |
|  | 1995 | 5% | 51% | 45% | 100% |
|  | 2000 | 5% | 48% | 47% | 100% |
|  | 2005 | 4% | 47% | 48% | 100% |
|  | 2006 | 4% | 49% | 47% | 100% |
| Evol.1991-2006 | -12.9% | -3.8% | +17.2% | +4.7% |
| TCAM 1991-2006 | -0.9% | -0.3% | +1.1% | +0.3% |
| Evol.2005-2006 | -3.5% | +8.7% | +3.0% | +5.4% |

Tableau 7 - Evolution du trafic de marchandises de la SNCB

Source SNCB

Quoiqu’en baisse, la part de la Wallonie dans le trafic ferroviaire belge de marchandises (exprimé en tkm) atteignait encore 49 % en 2006.

| Trafic de marchandises en Wallonie | Trafic de marchandises en Belgique |
| --- | --- |

Figure 6 - Evolution du trafic ferroviaire de marchandises

Source SNCB (à partir du trafic exprimé en tkm)

|  |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| en milliards de tonnes-kilomètres | Europe | 2141.3 | 2339.4 | 2504.7 | 2482.4 |
|  | dont Belgique | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 8.1 |
|  | dont Wallonie | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.8 |
|  | Afrique | 130.6 | 130.4 | 129.6 | 130.9 |
|  | Amérique | 2733.0 | 2827.6 | 3042.2 | 3346.0 |
|  | Asie et Océanie | 2148.1 | 2315.2 | 2542.7 | 2688.2 |
|  | Monde | 7153.1 | 7612.6 | 8219.2 | 8647.5 |
| en % du total mondial | Europe | 30% | 31% | 30% | 29% |
|  | dont Belgique | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.09% |
|  | dont Wallonie | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.04% |
|  | Afrique | 1.83% | 1.71% | 1.58% | 1.51% |
|  | Amérique | 38% | 37% | 37% | 39% |
|  | Asie et Océanie | 30% | 30% | 31% | 31% |
|  | Monde | 100% | 100% | 100% | 100% |
| en indice 2002 = 100 | Europe | 100 | 109.2 | 117.0 | 115.9 |
|  | dont Belgique | 100 | 99.9 | 105.4 | 111.4 |
|  | dont Wallonie | 100 | 97.1 | 106.0 | 106.4 |
|  | Afrique | 100 | 99.8 | 99.2 | 100.2 |
|  | Amérique | 100 | 103.5 | 111.3 | 122.4 |
|  | Asie et Océanie | 100 | 107.8 | 118.4 | 125.1 |
|  | Monde | 100 | 106.4 | 114.9 | 120.9 |

Tableau 8 - Evolution du trafic ferroviaire de fret dans le monde

Sources SNCB, UIC

|  | Trafic de marchandises | Population | Superficie | Densité de population |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | milliards de tonnes-km | tkm par habitant | milliers de tonnes-km par km² | millions d'habitants | milliers de km² | habitants par km² |
| Europe | 2 482 | 3 396 | 108 | 731 | 23 049 | 32 |
| dont Belgique | 8.1 | 778 | 266 | 10.4 | 30.5 | 342 |
| dont Wallonie | 3.8 | 1 133 | 228 | 3.4 | 16.8 | 202 |
| Afrique | 131 | 142 | 4.3 | 922 | 30 312 | 30 |
| Amérique | 3 346 | 3 760 | 79 | 890 | 42 322 | 21 |
| Asie et Océanie | 2 688 | 677 | 66 | 3 971 | 40 444 | 98 |
| Monde | 8 648 | 1 327 | 64 | 6 514 | 136 127 | 48 |

Tableau 9 - Trafic ferroviaire marchandises dans le monde en 2005

Sources SNCB, UIC, Nations-Unies, DGSIE

Figure 7 - Nombre de tonnes-km de fret ferroviaire par habitant en 2005

Sources SNCB, UIC, Nations-Unies, DGSIE

### Consommations spécifiques

La consommation spécifique d'électricité de traction en Wallonie, telle que renseignée par la SNCB, est légèrement supérieure à la moyenne nationale (39 kWh/1000 tkbr en Wallonie, pour une moyenne nationale de 36).  La valeur élevée enregistrée en Région de Bruxelles-Capitale peut s'expliquer essentiellement par des distances entre arrêts plus petites.

La consommation d’électricité de traction a connu également une hausse découlant de la croissance du confort pour les voyageurs (pour l’éclairage, et la climatisation, et qui s’est traduite par une augmentation de la masse moyenne du matériel par place assise), et de la croissance du nombre de trains plus rapides (notamment des TGV).

| Consommation spécifique d’électricité de traction (en kWh / 1000 tkbr) (données 1999) | Evolution de la consommation spécifique par type de matériel (données belges) |
| --- | --- |

Figure 8 - Consommation spécifique moyenne de traction de la SNCB

Source SNCB

Figure 9 - Evolution de la masse moyenne du matériel SNCB par place assise

Source SNCB

### Consommation

La consommation totale d’énergie de traction des trains en Wallonie durant l’année 2006 s’est élevée à 821 GWh (soit 44% de la consommation belge), dont 68 % d’électricité.  La part due aux transports de voyageurs était de 48 % (pour 59 % au niveau national).

|  |  | Electricité | Gasoil | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Voyageurs | Fret | Total | Voyageurs | Fret | Total | Voyageurs | Fret | Total |
| Wallonie | en GWh | 369.9 | 188.8 | 558.8 | 26.3 | 236.1 | 262.4 | 396.2 | 424.9 | 821.1 |
|  | % du vecteur | 66% | 34% | 100% | 10% | 90% | 100% |  |  |  |
|  | % du total | 45% | 23% | 68% | 3% | 29% | 32% | 48% | 52% | 100% |
| Belgique | en GWh | 1 048.6 | 349.5 | 1 398.2 | 63.5 | 424.8 | 488.3 | 1 112.1 | 774.3 | 1 886.5 |
|  | % du vecteur | 75% | 25% | 250% | 13% | 87% | 186% |  |  | 100% |
|  | % du total | 56% | 19% | 74% | 3% | 23% | 26% | 59% | 41% | 100% |

Tableau 10 - Consommation d’énergie du transport ferroviaire SNCB en 2006

Sources SNCB, calculs ICEDD

Wallonie

Belgique

Figure 10 - Répartition de la consommation des chemins de fer en Wallonie et en Belgique en 2006

Sources SNCB, calculs ICEDD

## Métro léger

Les rames du métro léger de Charleroi totalisent annuellement près d‘un million de kilomètres parcourus et consomment, bon an mal an, près de 6 GWh d’électricité pour leur traction (soit près de 60 % de la consommation totale d’électricité - traction + stations).

| Année | Distance parcourue | Consommation de traction | Consommation spécifique de traction |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1000 km | 1998 = 100 | GWh | 1998 = 100 | kWh/km | 1998 = 100 |
| 1998 | 1 005 | 100.0 | 6.01 | 100.0 | 5.98 | 100.0 |
| 1999 | 993 | 98.9 | 6.73 | 112.1 | 6.78 | 113.4 |
| 2000 |  |  | 6.40 | 106.6 |  |  |
| 2001 |  |  | 6.80 | 113.3 |  |  |
| 2002 | 954 | 94.9 | 6.61 | 110.0 | 6.93 | 115.9 |
| 2003 | 954 | 94.9 | 5.81 | 96.8 | 6.09 | 101.9 |
| 2004 | 967 | 96.3 | 5.86 | 97.7 | 6.06 | 101.4 |
| 2005 | 962 | 95.7 | 6.29 | 104.8 | 6.54 | 109.5 |
| 2006 | 1 034 | 102.9 | 6.52 | 108.6 | 6.31 | 105.5 |

Tableau 11 - Trafic et consommation d’énergie du métro léger de Charleroi

Source TEC Charleroi

Figure 11 - Consommation d’électricité et distance parcourue par le métro léger de Charleroi

Source TEC Charleroi

## Consommation totale

La consommation totale du transport ferroviaire (train + métro) en Wallonie atteint 828 GWh en 2006.

Les faits marquants de l’évolution de la consommation des transports ferroviaires depuis 1980 sont la forte diminution de la consommation totale jusqu’en 1988, et depuis, une tendance à la stabilisation, ainsi que la part croissante prise par l’électricité dans la consommation totale.

|  | Gasoil | Electricité | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Année | TWh | % | 1990 = 100 | TWh | % | 1990 = 100 | TWh | 1990 = 100 |
| 1980 | 1.073 | 73% | 303.6 | 0.400 | 27% | 88.7 | 1.473 | 183.1 |
| 1985 | 0.705 | 62% | 199.3 | 0.436 | 38% | 96.6 | 1.141 | 141.8 |
| 1990 | 0.353 | 44% | 100.0 | 0.451 | 56% | 100.0 | 0.805 | 100.0 |
| 1995 | 0.313 | 40% | 88.6 | 0.477 | 60% | 105.8 | 0.791 | 98.3 |
| 2000 | 0.284 | 31% | 80.5 | 0.624 | 69% | 138.2 | 0.908 | 112.8 |
| 2005 | 0.219 | 27% | 61.9 | 0.603 | 73% | 133.7 | 0.822 | 102.1 |
| 2006 | 0.262 | 32% | 74.2 | 0.565 | 68% | 125.3 | 0.828 | 102.9 |
| Evol. 1990-2006 | -33.3% | +34.3% | +4.6% |
| TCAM 1990-2006 | -2.5% | +1.9% | +0.3% |

Tableau 12 - Consommation du transport ferroviaire en Wallonie

Figure 12 - Evolution de la consommation de traction du transport ferroviaire en Wallonie

# Transport routier

L’évolution de la consommation des transports routiers est essentiellement dépendante

- de l’évolution du parc de véhicules ;

- de l’évolution du trafic routier ;

- de l’évolution des prix des carburants;

- de l'évolution de l'activité économique.

## Réseau routier

De 1990 à 2006, le réseau routier wallon a crû de 8.8 %, tous types confondus.  C’est le réseau autoroutier qui a connu la plus forte hausse relative (+11.7 %) et le réseau communal (en ce compris les routes non revêtues) qui a vu sa longueur le plus progresser en valeur absolue (+ 6 500 km).

|  | Année | Autoroutes | Autres routes numérotées | Routes communales | dont routes communales revêtues | Total | dont total revêtu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| en km | 1990 | 778 | 7 685 | 65 200 | 45 300 | 73 663 | 53 763 |
|  | 1995 | 831 | 7 587 | 67 300 | 46 800 | 75 718 | 55 218 |
|  | 2000 | 842 | 7 544 | 69 100 | 46 700 | 77 486 | 55 086 |
|  | 2005 | 869 | 7 553 | 71 286 | 48 188 | 79 708 | 56 610 |
|  | 2006 | 869 | 7 579 | 71 732 | 48 494 | 80 180 | 56 942 |
| en indice 1990 =100 | 1990 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|  | 1995 | 106.9 | 98.7 | 103.2 | 103.3 | 102.8 | 102.7 |
|  | 2000 | 108.3 | 98.2 | 106.0 | 103.1 | 105.2 | 102.5 |
|  | 2005 | 111.7 | 98.3 | 109.3 | 106.4 | 108.2 | 105.3 |
|  | 2006 | 111.7 | 98.6 | 110.0 | 107.1 | 108.8 | 105.9 |
| en % du total | 1990 | 1.1% | 10.4% | 88.5% | 61.5% | 100.0% | 73.0% |
|  | 1995 | 1.1% | 10.0% | 88.9% | 61.8% | 100.0% | 72.9% |
|  | 2000 | 1.1% | 9.7% | 89.2% | 60.3% | 100.0% | 71.1% |
|  | 2005 | 1.1% | 9.5% | 89.4% | 60.5% | 100.0% | 71.0% |
|  | 2006 | 1.1% | 9.5% | 89.5% | 60.5% | 100.0% | 71.0% |
| Evol. 1990-2006 | +11.7% | -1.4% | +10.0% | +7.1% | +8.8% | +5.9% |
| TCAM 1990-2006 | +0.7% | -0.1% | +0.6% | +0.4% | +0.5% | +0.4% |
| Evol. 2005-2006 | 0% | +0.3% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% |

Tableau 13 - Longueur du réseau routier wallon

Source SPF Mobilité Transports - Recensement général de la circulation 2006

Figure 13 - Evolution du réseau routier en Wallonie

Source SPF Mobilité Transports - Recensement général de la circulation 2006

| Année | Autoroutes | Autres routes numérotées | Routes communales | Routes communales revêtues | Total | Total revêtu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 47.7% | 53.9% | 52.9% | 47.0% | 53.0% | 47.9% |
| 1995 | 49.9% | 54.5% | 52.7% | 46.8% | 52.9% | 47.8% |
| 2000 | 49.5% | 54.3% | 52.5% | 46.9% | 52.7% | 47.9% |
| 2005 | 49.7% | 54.4% | 52.5% | 46.9% | 52.7% | 47.8% |
| 2006 | 49.3% | 54.4% | 52.5% | 46.9% | 52.7% | 47.8% |

Tableau 14 - Part du réseau routier wallon dans le réseau belge

Source SPF Mobilité Transports – Recensement général de la circulation 2006

## Parc de véhicules

L'évolution du parc de véhicules se caractérise par :

- un nombre croissant de véhicules ;

- une diésélisation croissante du parc de voitures ;

- une augmentation de la cylindrée moyenne des voitures
(dont une part est due à l’accroissement du parc diesel) ;

- une augmentation de l'âge moyen des voitures
(due à l’augmentation de la part du parc diesel, et à l'amélioration générale de la technologie, des protections anti corrosion…).

### Parc total

Le nombre total de véhicules immatriculés en Belgique (toutes catégories confondues) a continué à croître en 2006, pour dépasser le cap des 6.2 millions de véhicules.

Le parc wallon de véhicules s’est accru de près de 32 mille unités en 2006 (soit une augmentation de 1.7 %), alors qu’il baissait une nouvelle fois en Région de Bruxelles-Capitale (-0.2 %).

|  | Année | Bruxelles-Capitale | Wallonie | Flandre | Belgique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| en milliers d’unités | 1980 | 420.1 | 1 238.5 | 1 981.6 | 3 640.1 |
|  | 1990 | 482.6 | 1 453.0 | 2 658.5 | 4 594.1 |
|  | 2000 | 585.8 | 1 757.0 | 3 392.2 | 5 735.0 |
|  | 2005 | 584.8 | 1 902.8 | 3 671.2 | 6 158.7 |
|  | 2006 | 583.5 | 1 934.3 | 3 724.4 | 6 242.2 |
| en % de la Belgique | 1980 | 11.5% | 34.0% | 54.4% | 100% |
|  | 1990 | 10.5% | 31.6% | 57.9% | 100% |
|  | 2000 | 10.2% | 30.6% | 59.1% | 100% |
|  | 2005 | 9.5% | 30.9% | 59.6% | 100% |
|  | 2006 | 9.3% | 31.0% | 59.7% | 100% |
| en indice 1990 = 100 | 1980 | 87.1 | 85.2 | 74.5 | 79.2 |
|  | 1990 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|  | 2000 | 121.4 | 120.9 | 127.6 | 124.8 |
|  | 2005 | 121.2 | 131.0 | 138.1 | 134.1 |
|  | 2006 | 120.9 | 133.1 | 140.1 | 135.9 |
| Evol. 1990-2006 | +20.9% | +33.1% | +40.1% | +35.9% |
| TCAM1990-2006 | +1.2% | +1.8% | +2.1% | +1.9% |
| Evol. 2005-2006 | -0.2% | +1.7% | +1.4% | +1.4% |

Tableau 15 - Parc total de véhicules à moteur par région

Sources SPF EPMECME Ecodata, DGSIE Parc de véhicules à moteur au 1er août

Figure 14 - Evolution du parc total de véhicules

Sources SPF EPMECME Ecodata, DGSIE Parc de véhicules à moteur au 1er août

### Evolution par type de véhicules

En Wallonie, exception faite des autocars et autobus, tous les types de véhicules ont à nouveau vu leur parc progresser en 2006, mais c’est le parc de camions qui croît le plus (+3.3 %) avec celui des motos (+5.2 %).

|  | Année | Voitures | Autobus et autocars | Motos | Camions | Tracteurs de semi-remorques | Tracteurs agricoles | Autres | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| milliers d’unités | 1980 | 1 017.0 | 4.1 | 57.1 | 79.7 | 11.4 | 55.7 | 13.6 | 1 238.5 |
|  | 1990 | 1 196.6 | 3.3 | 61.4 | 100.8 | 10.9 | 64.2 | 15.7 | 1 453.0 |
|  | 2000 | 1 422.5 | 4.5 | 94.5 | 138.6 | 10.5 | 66.1 | 20.4 | 1 757.0 |
|  | 2005 | 1 504.7 | 4.7 | 122.3 | 169.6 | 11.1 | 68.5 | 21.8 | 1 902.8 |
|  | 2006 | 1 523.1 | 4.7 | 128.7 | 175.1 | 11.2 | 69.5 | 22.0 | 1 934.3 |
| en % du total | 1980 | 82.1% | 0.3% | 4.6% | 6.4% | 0.9% | 4.5% | 1.1% | 100% |
|  | 1990 | 82.4% | 0.2% | 4.2% | 6.9% | 0.7% | 4.4% | 1.1% | 100% |
|  | 2000 | 81.0% | 0.3% | 5.4% | 7.9% | 0.6% | 3.8% | 1.2% | 100% |
|  | 2005 | 79.1% | 0.2% | 6.4% | 8.9% | 0.6% | 3.6% | 1.1% | 100% |
|  | 2006 | 78.7% | 0.2% | 6.7% | 9.1% | 0.6% | 3.6% | 1.1% | 100% |
| en indice 1990 = 100 | 1980 | 85.0 | 125.9 | 92.9 | 79.1 | 104.5 | 86.6 | 86.3 | 85.2 |
|  | 1990 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|  | 2000 | 118.9 | 137.9 | 153.8 | 137.5 | 96.6 | 102.9 | 129.4 | 120.9 |
|  | 2005 | 125.8 | 143.8 | 199.0 | 168.3 | 102.3 | 106.6 | 138.4 | 131.0 |
|  | 2006 | 127.3 | 143.8 | 209.5 | 173.7 | 103.1 | 108.2 | 139.4 | 133.1 |
| Evol. 1990-2006 | +27.3% | +43.8% | +109.5% | +73.7% | +3.1% | +8.2% | +39.4% | +33.1% |
| TCAM1990 2006 | +1.5% | +2.3% | +4.7% | +3.5% | +0.2% | +0.5% | +2.1% | +1.8% |
| Evol. 2005-2006 | +1.2% | -0.04% | +5.2% | +3.3% | +0.8% | +1.5% | +0.7% | +1.7% |

Tableau 16 - Parc de véhicules à moteur immatriculés en Wallonie par type

Sources SPF EPMECME Ecodata, DGSIE Parc de véhicules à moteur au 1er août

Figure 15 - Evolution du parc de véhicules immatriculés en Wallonie par type

Sources SPF EPMECME Ecodata, DGSIE Parc de véhicules à moteur au 1er août

Parmi les véhicules utilitaires, c’est le nombre de véhicules de moins de 3.5 tonnes qui a le plus augmenté : Il a plus que doublé de 1990 à 2006, alors que celui des camions de plus de trois tonnes et demi se tassait, et que celui des semi-remorques se maintenait.

|  | Camionnettes (<3.5 t) | Camions (> 3.5 t) |
| --- | --- | --- |
|  | en milliers de véhicules | en indice 1990 = 100 | en milliers de véhicules | en indice 1990 = 100 |
| 1990 | 73.0 | 100 | 32.3 | 100 |
| 1995 | 88.4 | 121 | 31.4 | 97 |
| 2000 | 113.9 | 156 | 29.4 | 91 |
| 2005 | 143.4 | 196 | 28.7 | 89 |
| 2006 | 148.2 | 203 | 28.8 | 89 |

Tableau 17 - Parc de camions en Wallonie

Source SPF MT Parc de véhicules utilitaires au 31 décembre

Figure 16 - Evolution du parc wallon de véhicules de transport de marchandises

Sources DGSIE Parc de véhicules à moteur au 1er août
 SPF MT Parc de véhicules utilitaires au 31 décembre

### Diésélisation

Malgré la baisse relative d’attractivité du prix du diesel, la demande pour des voitures diesel ne cesse d’augmenter.

Comparés aux moteurs à essence, les moteurs diesel ont longtemps été handicapés par une série d’inconvénients tels que :

- leur poids sensiblement supérieur ;

- leur niveau sonore plus élevé pénalisant le confort ;

- leurs émissions de fumée ;

- leur odeur désagréable ;

- leur entretien plus coûteux.

Ils avaient cependant quelques arguments à faire valoir :

- leur rendement thermique plus élevé ;

- leur consommation spécifique plus faible ;

- l’utilisation d’un carburant meilleur marché.

Ces avantages, conjugués à des progrès technologiques évidents (turbo diesel, injection directe et plus récemment injection directe par rampe commune), ont contribué à donner un élan neuf au moteur diesel.  Il supporte désormais facilement la comparaison avec le moteur à essence, avec des propulseurs plus performants, plus silencieux, et toujours plus économiques.

Cette tendance à la substitution des moteurs à essence par des moteurs diesel va sans doute se poursuivre.  Elle a cependant une limite liée d'une part au surcoût engendré par la technologie du moteur diesel, difficile à admettre pour les véhicules d'entrée de gamme, et d'autre part à de possibles tensions sur l'approvisionnement en gasoil routier si la demande s'accroît encore de manière trop importante

Des trois régions, c’est la Wallonie qui présente le taux de diésélisation le plus faible en 2006 (49.9 %, pour une moyenne nationale de 51.8 %).

Malgré un nombre de véhicules à essence plus ou moins constant depuis 1990, la part de ce type de motorisation dans le parc wallon de voitures n’atteignait plus que 48.9 % en 2006, pour 97 % en 1977.  Enfin, nonobstant des avantages fiscaux, le parc des voitures GPL ne parvient pas à s’imposer et n’atteint que 1.3 % du total en 2006, alors que sa part était déjà de 2 % en 1982.

Figure 17 - Taux de diésélisation du parc de voitures en Wallonie

Sources SPF EPMECME Ecodata, DGSIE Parc de véhicules à moteur

### Age des véhicules

#### Age moyen des voitures

De 1993 à 2006, l’âge moyen du parc de voitures en Belgique s’est accru de 23 % !

Figure 18 - Evolution de l’âge moyen du parc de voitures belges

Source FEBIAC (données belges exprimées en années)

Le vieillissement du parc de voitures s’explique par une amélioration technique des véhicules, la diésélisation du parc et les évolutions du mode de vie telles que le développement de la multi-motorisation des ménages et la périurbanisation.

En Wallonie, un ménage sur cinq disposait de deux voitures ou plus en 2001.  La proportion était plus forte encore dans les provinces à revenu moyen plus élevé et/ou peu densément peuplées.

Figure 19 - Proportion des ménages multi-motorisés en 2001

Source DGSIE – ESE 2001 (proportion de ménages ayant 2 voitures ou plus)

La seconde voiture des ménages présente la particularité d’être plus vieille.  Elle est la conséquence d’un nouvel équipement; la nouvelle voiture ne la remplace pas toujours (pour les trajets domicile-travail ou les vacances) mais elle la relègue souvent à d’autres usages (faire les courses, aller chercher les enfants et remplacer des transports scolaires ou en commun).

Le développement du travail des femmes s’est également traduit par une augmentation de la double activité au sein des ménages, qui a entraîné, en plus de contraintes de mobilité nouvelles, une source de revenu supplémentaire permettant le multi-équipement.

#### Répartition du parc de véhicules en fonction de leur âge

Comme le montrent les figures suivantes, l’âge moyen du parc wallon de voitures est semblable à la moyenne belge.

| Essence | Diesel |
| --- | --- |
| GPL | Total tous carburants |

Figure 20 - Répartition du parc de voitures selon leur âge

Source DGSIE Parc de véhicules au 30 juin 2006

Pour ce qui concerne les autres véhicules (motos, bus et cars, camions et semi-remorques) les différences sont plus marquées, le parc wallon étant dans chacun des cas plus ancien que le parc national.

| Motos | Autobus et autocars |
| --- | --- |

Figure 21 - Répartition du parc des autres véhicules de transport de personnes selon leur âge

Source DGSIE Parc de véhicules à moteur au 30 juin 2006

| Véhicules de transport de marchandises hors semi-remorques | Semi-remorques |
| --- | --- |

Figure 22 - Répartition du parc de véhicules de transport de marchandises selon leur âge

Source DGSIE Parc de véhicules à moteur au 30 juin 2006

#### Répartition du parc de véhicules en fonction des normes européennes

La répartition du parc de véhicules par norme européenne dépend de la date de mise en circulation.  L’intérêt de cette répartition est de pouvoir calculer les consommations de ces véhicules en fonction des progrès technologiques et du respect des normes environnementales.

##### Voitures à essence

###### Lien entre âge et norme

La répartition du parc de voitures personnelles et mixtes par norme, est reprise dans le tableau ci-après.

| Norme | Années | Parc | Pourcentage du parc |
| --- | --- | --- | --- |
| ECE 15-02/03 | 1977-1986 | 58 862 | 7.9% |
| ECE 15/04 | 1987-1992 | 100 885 | 13.5% |
| 91/441/EEC (Euro I) | 1993-1996 | 141 436 | 19.0% |
| 94/12/EEC (Euro II) | 1997-2000 | 206 909 | 27.8% |
| 98/69/EC (Euro III) | 2001-2005 | 208 948 | 28.0% |
| Euro IV | 2006-2010 | 28 500 | 3.8% |

Tableau 18 - Répartition du parc des voitures essence par norme en 2006.

Source DGSIE

Figure 23 - Répartition du parc de voitures à essence par norme ECE en 2006

Source DGSIE

###### Cylindrée des voitures particulières à essence

Les pourcentages repris ci-après sont les pourcentages de ces différentes cylindrées par norme de véhicule.  On y constate un regain des cylindrées >2000 cc pour les nouvelles voitures.

| Cylindrée | < 1400 cc | 1400 cc - 2000 cc | > 2000 cc |
| --- | --- | --- | --- |
| ECE 15-02/03 | 47.4% | 37.9% | 14.7% |
| ECE 15/04 | 51.5% | 42.7% | 5.8% |
| 91/441/EEC (Euro I) | 58.0% | 38.5% | 3.4% |
| 94/12/EEC (Euro II) | 68.4% | 28.7% | 2.9% |
| 98/69/EC (Euro III) | 69.1% | 27.6% | 3.3% |
| Euro IV | 76.2% | 20.4% | 3.4% |

Tableau 19 - Répartition du parc de voitures à essence  par cylindrée en 2006

Source DIV

###### Pourcentage de voitures essence équipées d’une injection

D’après la FEBIAC, depuis le 1er juillet 1992, tous les véhicules à essence doivent être équipés d’injection et de « carbon canister » (absorption des composés volatils PCA) dans le cadre de la loi sur la prévention des pollutions atmosphériques. D’après leur information basée sur l’immatriculation, cela veut dire que 82.7 % des véhicules en circulation en région wallonne disposaient en 2006 de ces systèmes.

##### Voitures diesel

###### Lien entre âge et norme

| Norme | Années | Parc | Pourcentage du parc |
| --- | --- | --- | --- |
| Conventionnel | < 1994 | 48 645 | 6.4% |
| 91/441/EEC (Euro I) | 1994 - 1996 | 64 905 | 8.6% |
| 94/12/EEC (Euro II) | 1997-2000 | 183 107 | 24.3% |
| Euro III | 2001-2005 | 382 079 | 50.6% |
| Euro IV | 2006-2010 | 76 110 | 10.1% |

Tableau 20 : Répartition du parc des voitures diesel 2006 par âge.

Source : DGSIE

Comme dans le cas des voitures essence, les voitures mixtes diesel sont plus récentes que les voitures pour personnes.

Figure 24 - Répartition des voitures diesel par norme ECE en 2006.

Source DGSIE

###### Cylindrée des voitures particulières diesel

Comme pour les voitures à essence, les pourcentages du tableau ci-après sont ceux du parc de voitures diesel de la région.  Les grosses cylindrées ont tendance à diminuer au profit des plus petites.

| Cylindrée | < 2000 cc | >= 2000 cc |
| --- | --- | --- |
| Conventionnel | 71.4% | 28.6% |
| 91/441/EEC (Euro I) | 89.0% | 11.0% |
| 94/12/EEC (Euro II) | 90.7% | 9.3% |
| Euro III | 90.3% | 9.7% |
| Euro IV | 91.2% | 8.8% |

Tableau 21 - Répartition du parc de voitures diesel par cylindrée en 2006.

Source DIV

##### Voitures au GPL

La plupart des voitures LPG sont en fait, à la base, des voitures essence qui ont été modifiées.  Or cette modification se fait aussi bien à l’achat de voitures neuves que sur des voitures déjà en circulation, ce qui entraîne donc parfois pour d’anciennes normes une augmentation du nombre de véhicules équipés alors que dans les autres cas (essence et diesel) le nombre de véhicules est en diminution pour une année de mise en circulation donnée.

| Norme | Années | Parc | Pourcentage du parc |
| --- | --- | --- | --- |
| Conventionnel | < 1993 | 3 325 | 17.4% |
| 91/441/EEC (Euro I) | 1993 - 1996 | 4 628 | 24.2% |
| 94/12/EEC (Euro II) | 1997-2000 | 7 347 | 38.4% |
| EURO III | 2001-2005 | 3 501 | 18.3% |
| EURO IV | 2006-2010 | 340 | 1.8% |

Tableau 22 - Répartition du parc des voitures GPL par âge en 2006

Source DGSIE

Figure 25 - Répartition du parc des voitures GPL par norme ECE en 2006

Source DGSIE

##### Camionnettes, camions et bus

Pour les données du parc des véhicules utilitaires en 2006, le SPF MT a publié la répartition par source d’énergie et par masse maximale autorisée en distinguant les régions.

| Classes de véhicules | Parc | Normes | Années | % du parc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Camionnettes essence | 13 408 | Conventionnel | <1995 | 66.4% |
|  |  | 93/59/EEC | 95-97 | 11.0% |
|  |  | 96/69/EEC | 98-01 | 13.6% |
|  |  | EURO III | 02-06 | 9.0% |
| Camionnettes diesel | 130 492 | Conventionnel | <1995 | 20.7% |
|  |  | 93/59/EEC | 95-97 | 12.2% |
|  |  | 96/69/EEC | 98-01 | 27.6% |
|  |  | EURO III | 02-06 | 39.5% |
| Camionnettes GPL | 3 063 | Conventionnel | Toutes | 100.0% |
| Camions essence | 1 322 | Conventionnel | Toutes | 100.0% |
| Camions (3.5 à 16 T) diesel | 14 435 | Conventionnel | <94 | 8.5% |
|  |  | 91/542/st1 | 94-96 | 3.6% |
|  |  | 91/542/st2 | 97-01 | 21.9% |
|  |  | EURO III | 02-06 | 66.0% |
| Camions (>16 T) diesel | 20 268 | Conventionnel | <94 | 8.5% |
|  |  | 91/542/st1 | 94-96 | 3.6% |
|  |  | 91/542/st2 | 97-01 | 21.9% |
|  |  | EURO III | 02-06 | 66.0% |
| Autobus et autocars | 4 634 | Conventionnel | <94 | 38.0% |
|  |  | 91/542/st1 | 94-96 | 16.8% |
|  |  | 91/542/st2 | 97-01 | 21.8% |
|  |  | EURO III | 02-06 | 23.4% |

Tableau 23 - Parc wallon des camionnettes, camions, autobus et autocars en 2006

Sources SPF MT, DGSIE

##### Deux roues

Le problème d’estimation du parc des deux-roues de cylindrée inférieure à 50 cc est un exercice peu aisé.  En effet, plus aucune statistique n’existe depuis la fin de l’immatriculation de ces véhicules.  Nous considérons donc que la totalité du trafic moto est affecté aux cylindrées supérieures à 50 cc.

| Normes | Parc | Pourcentage du parc |
| --- | --- | --- |
| Conventionnel <250 cc | 34 438 | 28.0% |
| Conventionnel 250 cc – 750 cc | 21 869 | 17.3% |
| Conventionnel >750 cc | 14 937 | 11.8% |
| 97/24/EC (>99) | 21 731 | 17.2% |
| 2002/51/EC - Euro II | 32 642 | 25.8% |

Tableau 24 - Parc  wallon des deux-roues en 2006.

Sources DGSIE, DIV

### Taux de pénétration des voitures

Avec 446 voitures pour 1000 habitants, le taux de pénétration des voitures en Wallonie est le plus faible des trois régions, et est également inférieur aux moyennes européennes.

Figure 26 - Taux de pénétration des voitures

Sources Ecodata, DGSIE

Figure 27 - Taux de pénétration des voitures en Europe

(voitures par millier d’habitants, données 2004)

Sources Eurostat, DGSIE

## Kilométrage parcouru par type de véhicule

Pour la première fois, le SPF Mobilité Transports a publié des statistiques régionalisées sur les kilométrages moyens effectués par type de véhicule, par type de carburant et par âge.  Ces nouvelles valeurs ont été déduites des données récoltées dans les centres d’examen du contrôle technique.  Précisons que ces distances comprennent les kilomètres parcourus dans la région, mais également ceux effectués dans le reste du pays et à l’étranger.

Un des premiers enseignements que l’on peut en tirer est que les kilométrages moyens réalisés par les voitures (personnelles ou mixtes, tous âges confondus) immatriculées en Wallonie sont supérieurs aux kilométrages moyens belges, et ce quel que soit le carburant.

En ce qui concerne les bus et cars, le constat est inverse, le kilométrage des véhicules immatriculés en Wallonie étant inférieur à la moyenne belge (tout en restant supérieur à la moyenne régionale bruxelloise).

Voitures personnelles

Voitures mixtes

Autobus et autocars

Figure 28 - Kilométrages annuels moyens parcourus par les véhicules de transport de personnes en 2006

(en milliers de kilomètres et, entre parenthèses, en indice Belgique = 100), par région d’immatriculation

Source SPF MT

Pour ce qui concerne les véhicules de transport de marchandises (camionnettes, camions « 1 pièce », tracteurs de semi-remorques), les moyennes wallonnes sont comme pour les bus et les cars, inférieures aux moyennes nationales (et même aux moyennes bruxelloises, sauf pour les camionnettes à essence).

| Camionnettes |
| --- |
| Camion | Tracteur de semi-remorque |

Figure 29 - Kilométrages annuels moyens parcourus par les véhicules de transport de marchandises en 2006

(en milliers de kilomètres et, entre parenthèses, en indice Belgique = 100) par région d’immatriculation

Source SPF MT

Les graphiques ci-après illustrent ces résultats pour les voitures et les véhicules de transport de marchandises ainsi que pour les autobus et autocars, en fonction d’un critère supplémentaire, à savoir l’âge du véhicule (arrondi à l’année supérieure).

Dans tous les cas de figures, le kilométrage parcouru par les véhicules décroît avec leur âge.

| Voitures personnelles essence | Voitures mixtes essence |
| --- | --- |
| Voitures personnelles diesel | Voitures mixtes diesel |
| Voitures personnelles GPL | Voitures mixtes GPL |

Figure 30 - Kilométrages moyens effectués par les voitures en fonction de leur type, leur carburant, leur âge et leur région d’immatriculation en 2006

Source SPF MT

| Camionnettes diesel | Camions diesel |
| --- | --- |
| Tracteurs de semi-remorques diesel | Autobus et autocars diesel |

Figure 31 - Kilométrages moyens effectués par les véhicules de transports de marchandises ainsi que les autobus et autocars en fonction de leur carburant, leur âge et leur région d’immatriculation en 2006

Source SPF MT

On constate également que le kilométrage parcouru augmente avec la cylindrée du véhicule, et dans des proportions importantes (de -5 à + 8 % par rapport à la moyenne) pour les véhicules essence ou diesel.

| Voitures personnelles et mixtes à essence | Voitures personnelles et mixtes diesel |
| --- | --- |

Figure 32 - Kilométrages parcourus par les voitures personnelles et mixtes 
en fonction de leur cylindrée et de leur âge en 2006

Source SPF MT (données belges)

|  | Cylindrée | Distance parcourue annuellement |
| --- | --- | --- |
| Carburant | cc | km | en indice moyenne = 100 |
| Essence | 0-1199 | 9 570 | 95 |
|  | 1200-1399 | 9 876 | 98 |
|  | 1400-1699 | 10 377 | 103 |
|  | 1700-9999 | 10 884 | 108 |
|  | Moyenne | 10 101 | 100 |
| Diesel | 0-1799 | 19 776 | 99 |
|  | 1800-1899 | 19 406 | 97 |
|  | 1900-1999 | 20 409 | 102 |
|  | 2000-9999 | 20 585 | 103 |
|  | Moyenne | 20 067 | 100 |

Figure 33 - Kilométrages moyens parcourus par les voitures personnelles et mixtes en fonction de leur cylindrée en 2006

Source SPF MT (données belges)

Le SPF MT publie également l’évolution de la distance annuelle moyenne parcourue par les voitures personnelles belges en Belgique.  Depuis l’an 2000, elle ne varie plus que légèrement.  Elle aurait cependant légèrement augmenté en 2006, en raison de l’augmentation du trafic sur les routes et autres routes numérotées, qui est supérieure à l’accroissement du parc de véhicules.

Figure 34 - Kilométrage annuel moyen parcouru en Belgique par les voitures personnelles belges

Source SPF MT (méthode ARCI)

## Trafic routier

### Trafic total

Selon les statistiques du SPF Mobilité et Transports, avec 37.15 milliards de véhicules-km en 2006, la Région wallonne absorbe 39 % du trafic routier national, alors qu'elle représente 55 % de la superficie de la Belgique, 49 % du réseau autoroutier du pays, 54 % du réseau belge de routes régionales et provinciales, et 32 % de la population du royaume.

De 1990 à 2006, le trafic routier en Wallonie a augmenté de 45 % (pour une augmentation nationale moyenne de 37 %).  Par rapport à 2005, il a augmenté de 1.4 %.

|  | Année | Bruxelles-Capitale | Wallonie | Flandre | Belgique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| en milliard(s) de véhicules-kilomètres | 1985 | 2.88 | 19.71 | 31.56 | 53.64 |
|  | 1990 | 3.29 | 25.61 | 41.93 | 70.28 |
|  | 1995 | 3.48 | 30.32 | 47.03 | 80.26 |
|  | 2000 | 3.70 | 33.77 | 52.57 | 90.04 |
|  | 2005 | 3.79 | 36.63 | 54.53 | 94.94 |
|  | 2006 | 3.81 | 37.15 | 55.40 | 96.37 |
| en % du trafic national total | 1985 | 5.4% | 36.7% | 58.8% | 100.0% |
|  | 1990 | 4.7% | 36.4% | 59.7% | 100.0% |
|  | 1995 | 4.3% | 37.8% | 58.6% | 100.0% |
|  | 2000 | 4.1% | 37.5% | 58.4% | 100.0% |
|  | 2005 | 4.0% | 38.6% | 57.4% | 100.0% |
|  | 2006 | 4.0% | 38.5% | 57.5% | 100.0% |
| en indice 1990 = 100 | 1985 | 87.5 | 77.0 | 75.3 | 76.3 |
|  | 1990 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|  | 1995 | 105.8 | 118.4 | 112.2 | 114.2 |
|  | 2000 | 112.5 | 131.9 | 125.4 | 128.1 |
|  | 2005 | 115.2 | 143.0 | 130.1 | 135.1 |
|  | 2006 | 115.8 | 145.1 | 132.1 | 137.1 |
| Evol. 1990-2006 | +15.8% | +45.1% | +32.1% | +37.1% |
| TCAM 1990-2006 | +0.9% | +2.4% | +1.8% | +2.0% |
| Evol. 2005-2006 | +0.5% | +1.4% | +1.6% | +1.5% |

Tableau 25 - Trafic routier total par région

Source SPF MT Recensement général de la circulation 2006 (Méthode GcLR)

| Trafic total | Trafic total |
| --- | --- |
| Trafic autoroutier | Trafic autres routes numérotées (provinciales et régionales) |

Figure 35 - Evolution du trafic routier total par région et par réseau

Source SPF MT Recensement général de la circulation 2006 (Méthode GcLR)

### Trafic par type de réseau

En 2006, le trafic autoroutier représentait plus du tiers du total du trafic routier en Wallonie, pour un peu moins d’un quart en 1985.  C’est le trafic qui a connu la plus forte augmentation depuis 1990 (+77 %).

|  | Année | Réseau autoroutier | Réseaux régional et provincial | Réseau communal | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| en milliard(s) de véhicules-kilomètres | 1985 | 4.94 | 9.63 | 5.14 | 19.71 |
|  | 1990 | 7.05 | 11.87 | 6.69 | 25.61 |
|  | 1995 | 9.17 | 13.69 | 7.46 | 30.32 |
|  | 2000 | 10.85 | 14.93 | 7.99 | 33.77 |
|  | 2005 | 12.22 | 16.00 | 8.41 | 36.63 |
|  | 2006 | 12.46 | 16.18 | 8.51 | 37.15 |
| en indice 1990 = 100 | 1985 | 70 | 81 | 77 | 77 |
|  | 1990 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 1995 | 130 | 115 | 112 | 118 |
|  | 2000 | 154 | 126 | 119 | 132 |
|  | 2005 | 173 | 135 | 126 | 143 |
|  | 2006 | 177 | 136 | 127 | 145 |
| en % du trafic régional total | 1985 | 25% | 49% | 26% | 100% |
|  | 1990 | 28% | 46% | 26% | 100% |
|  | 1995 | 30% | 45% | 25% | 100% |
|  | 2000 | 32% | 44% | 24% | 100% |
|  | 2005 | 33% | 44% | 23% | 100% |
|  | 2006 | 34% | 44% | 23% | 100% |
| Evol. 1990-2006 | +76.7% | +36.3% | +27.2% | +45.1% |
| TCAM 1990-2006 | +3.6% | +2.0% | +1.5% | +2.4% |
| Evol. 2005-2006 | +2.0% | +1.1% | +1.2% | +1.4% |

Tableau 26 - Trafic routier en Wallonie par type de réseau

Source SPF MT Recensement général de la circulation 2006 (Méthode GcLR)

Figure 36 - Evolution du trafic routier en Wallonie par type de réseau

Source SPF MT Recensement général de la circulation 2006 (Méthode GcLR)

### Trafic par type de véhicules

Selon les recensements quinquennaux de trafic par catégorie de véhicules, les voitures personnelles voient leur part de trafic régulièrement baisser.  Elles représentent encore cependant près de 79 % du trafic total en Wallonie en 2005 (pour 86 % en 1990).  A l’inverse, les parts de trafic réalisé par les camionnettes et les camions avec remorque ou semi-remorque sont à la hausse.

|  |  | motos | voitures + camionnettes | voitures personnelles | camionnettes | tous camions | camions d'1 pièce | semi-remorques + camions avec remorque | semi-remorques | camions avec remorque | tracteur sans semi | autobus et autocars | véhicules spéciaux | Trafic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Année | Réseau | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | véh-km |
| 1985 | AR | 0.40 | 85.77 | 81.67 | 4.10 | 13.08 | 4.42 | 8.66 | 6.70 | 1.96 | 0.12 | 0.74 | 0.01 | 4.94 |
| 1985 | RN | 0.82 | 90.32 | 86.20 | 4.12 | 7.66 | 4.14 | 3.52 | 2.64 | 0.78 | 0.09 | 1.05 | 0.24 | 9.63 |
| 1985 | RC | 0.63 | 92.67 | 88.13 | 4.54 | 2.09 | 1.70 | 0.40 | 0.31 | 0.09 |  | 1.90 | 2.71 | 5.14 |
| 1985 | TOT | 0.49 | 88.82 | 84.23 | 4.59 | 8.73 | 3.94 | 4.79 | 3.60 | 1.11 |  | 1.24 | 0.80 | 19.71 |
| 1990 | AR | 0.34 | 86.10 | 81.61 | 4.50 | 12.89 | 3.87 | 9.03 | 6.94 | 1.98 | 0.11 | 0.66 | 0.01 | 7.05 |
| 1990 | RN | 0.64 | 91.73 | 87.30 | 4.43 | 6.80 | 3.57 | 3.23 | 2.50 | 0.62 | 0.11 | 0.72 | 0.23 | 11.87 |
| 1990 | RC | 0.75 | 93.68 | 88.98 | 4.70 | 2.10 | 1.67 | 0.43 | 0.34 | 0.10 |  | 1.30 | 2.18 | 6.69 |
| 1990 | TOT | 0.59 | 90.52 | 86.03 | 4.49 | 7.43 | 3.15 | 4.28 | 3.31 | 0.90 |  | 0.85 | 0.68 | 25.61 |
| 1995 | AR | 0.66 | 85.14 | 78.59 | 6.55 | 13.50 | 2.92 | 10.58 | 8.26 | 2.32 |  | 0.70 | 0.00 | 9.17 |
| 1995 | RN | 1.56 | 90.14 | 83.57 | 6.57 | 7.07 | 3.46 | 3.61 | 2.89 | 0.72 |  | 0.97 | 0.26 | 13.69 |
| 1995 | RC | 1.18 | 93.35 | 87.02 | 6.33 | 2.10 | 1.67 | 0.43 | 0.34 | 0.09 |  | 1.20 | 2.18 | 7.46 |
| 1995 | TOT | 1.19 | 89.42 | 82.91 | 6.50 | 7.79 | 2.86 | 4.94 | 3.88 | 1.05 |  | 0.95 | 0.65 | 30.32 |
| 2000 | AR | 0.67 | 84.32 | 76.98 | 7.33 | 14.42 | 3.26 | 11.17 | 8.88 | 2.29 |  | 0.59 | 0.00 | 10.85 |
| 2000 | RN | 1.48 | 89.50 | 80.60 | 8.90 | 7.84 | 3.71 | 4.13 | 3.32 | 0.81 |  | 0.95 | 0.24 | 14.93 |
| 2000 | RC | 1.47 | 93.56 | 86.19 | 7.37 | 2.12 | 1.70 | 0.42 | 0.33 | 0.09 |  | 1.10 | 1.75 | 7.99 |
| 2000 | TOT | 1.22 | 88.80 | 80.76 | 8.03 | 8.60 | 3.09 | 5.51 | 4.40 | 1.11 |  | 0.87 | 0.52 | 33.77 |
| 2005 | AR | 0.71 | 83.19 | 74.46 | 8.73 | 15.52 | 2.44 | 13.08 | 10.48 | 2.60 |  | 0.58 | 0.00 | 12.22 |
| 2005 | RN | 1.68 | 90.02 | 79.36 | 10.66 | 7.16 | 3.38 | 3.78 | 2.95 | 0.83 |  | 0.92 | 0.22 | 16.00 |
| 2005 | RC | 2.14 | 92.87 | 84.39 | 8.48 | 1.60 | 0.95 | 0.65 | 0.54 | 0.11 |  | 1.42 | 1.97 | 8.41 |
| 2005 | TOT | 1.46 | 88.40 | 78.88 | 9.51 | 8.67 | 2.51 | 6.16 | 4.91 | 1.25 |  | 0.92 | 0.55 | 36.63 |

Tableau 27 - Répartition du trafic routier en Wallonie par type de véhicules et par type de réseau routier

Source SPF MT Recensement quinquennal 2005 des catégories de véhicules

|  | Trafic 1990 | Trafic 2005 | Evolution 1990-2005 | TCAM 1990-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de véhicule | milliards de véhicules-km | milliards de véhicules-km | % | % |
| total | 25.61 | 36.63 | +43% | +2.4% |
| voitures + camionnettes | 23.18 | 32.38 | +40% | +2.3% |
| voitures personnelles | 22.03 | 28.89 | +31% | +1.8% |
| camionnettes | 1.15 | 3.48 | +203% | +7.7% |
| tous camions | 1.90 | 3.18 | +67% | +3.5% |
| semis- remorques + camions avec remorque | 1.10 | 2.26 | +106% | +4.9% |
| semi-remorques | 0.85 | 1.80 | +112% | +5.1% |
| camions d'1 pièce | 0.81 | 0.92 | +14% | +0.9% |
| motos | 0.15 | 0.53 | +254% | +8.8% |
| camions avec remorque | 0.23 | 0.46 | +99% | +4.7% |
| autobus et autocars | 0.22 | 0.34 | +55% | +3.0% |
| véhicules spéciaux | 0.17 | 0.20 | +16% | +1.0% |

Tableau 28 - Evolution du trafic total par type de véhicule

Source SPF MT Recensement quinquennal 2005 des catégories de véhicules

Figure 37 - Répartition du trafic routier total par type de véhicules en Wallonie

Source SPF MT Recensement quinquennal 2005 des catégories de véhicules

En appliquant les pourcentages de 2005 (année du dernier recensement quinquennal) au trafic total de 2006, l’on trouve la répartition du trafic suivante.

|  | Autoroutes | Route régionales | Routes communales | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| voitures | 9.28 | 12.84 | 7.18 | 29.30 |
| camionnettes | 1.09 | 1.72 | 0.71 | 3.52 |
| camions < 16t | 0.30 | 0.55 | 0.08 | 0.93 |
| camions > 16 t | 1.63 | 0.65 | 0.22 | 2.50 |
| bus et cars | 0.07 | 0.15 | 0.13 | 0.35 |
| motos | 0.09 | 0.27 | 0.19 | 0.55 |
| Total | 12.46 | 16.18 | 8.51 | 37.15 |

Tableau 29 - Répartition du trafic par type de véhicule et type  de voirie en Wallonie en 2006 (en milliards de véhicules-km)

Source SPF MT

| Transport de personnes tous réseaux confondus | Transport de marchandises tous réseaux confondus |
| --- | --- |
| Voitures personnelles | Camionnettes |
| Camion d’une pièce | Semi-remorques + camions avec remorque |

Figure 38 - Evolution du trafic routier en Wallonie par type de véhicule et type de route

Source SPF MT Recensement quinquennal 2005 des catégories de véhicules

### Trafic de marchandises

Le trafic routier de marchandises en Wallonie a plus que doublé de 1990 à 2006 (exprimé en tonnes-kilomètres, et estimé à partir du nombre de véhicules-km).  Son taux de croissance annuel moyen durant cette période s’est élevé à 4.6 %.

|  | Prestations |
| --- | --- |
| Année | en milliards de tkm | en indice 1990 = 100 | Taux de croissance annuel |
| 1985 | 14.0 | 77 |  |
| 1990 | 18.1 | 100 | -2.6% |
| 1995 | 24.9 | 138 | +3.4% |
| 2000 | 31.1 | 172 | +2.1% |
| 2005 | 36.4 | 201 | +2.7% |
| 2006 | 37.0 | 205 | +1.7% |

Tableau 30 - Trafic de marchandises en Wallonie

Sources SPF MT Recensements quinquennaux et annuel de la circulation, méthode MET

Figure 39 - Evolution du trafic routier de marchandises en Wallonie

Sources SPF MT Recensements quinquennaux et annuels de la circulation, méthode MET

Près des 2/3 des marchandises chargées en Wallonie sont déchargées dans la région même, et plus de 7/10 des marchandises qui y sont déchargées en Wallonie en proviennent également.

|  | Lieu de déchargement |
| --- | --- |
|  | Flandre | Wallonie | Bruxelles-Capitale | Belgique | Etranger | Total |
| Lieu de chargement | en millions de tonnes | Flandre | 166.9 | 17.8 | 3.4 | 188.1 | 25.3 | 213.3 |
|  |  | Wallonie | 19.3 | 59.5 | 1.4 | 80.1 | 11.2 | 91.3 |
|  |  | Bruxelles-Capitale | 2.5 | 2.2 | 1.2 | 5.9 | .2 | 6.1 |
|  |  | Belgique | 188.7 | 79.5 | 5.9 | 274.1 | 36.6 | 310.7 |
|  |  | Etranger | 19.6 | 5.3 | .3 | 25.2 | 12.5 | 37.8 |
|  |  | Total | 208.3 | 84.7 | 6.2 | 299.3 | 49.2 | 348.5 |
|  | en % du total chargé | Flandre | 78% | 8% | 2% | 88% | 12% | 100% |
|  |  | Wallonie | 21% | 65% | 2% | 88% | 12% | 100% |
|  |  | Bruxelles-Capitale | 41% | 37% | 19% | 97% | 3% | 100% |
|  |  | Belgique | 61% | 26% | 2% | 88% | 12% | 100% |
|  |  | Etranger | 52% | 14% | 1% | 67% | 33% | 100% |
|  |  | Total | 60% | 24% | 2% | 86% | 14% | 100% |
|  | en % du total déchargé | Flandre | 80% | 21% | 54% | 63% | 51% | 61% |
|  |  | Wallonie | 9% | 70% | 22% | 27% | 23% | 26% |
|  |  | Bruxelles-Capitale | 1% | 3% | 18% | 2% | 0% | 2% |
|  |  | Belgique | 91% | 94% | 95% | 92% | 74% | 89% |
|  |  | Etranger | 9% | 6% | 5% | 8% | 26% | 11% |
|  |  | Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Tableau 31 - Répartition régionale des transports routiers intra et inter régionaux en 2006 (en millions de tonnes)

Source DGSIE Transports routiers de marchandises par les véhicules belges d’une charge utile d'une tonne et plus

| Evolution du tonnage de marchandises chargées en Wallonie (en Mt) | Lieu de déchargement de marchandises chargées en Wallonie en 2006 |
| --- | --- |
| Evolution du tonnage de marchandises déchargées en Wallonie (en Mt) | Lieu de chargement de marchandises déchargées en Wallonie en 2006 |

Figure 40 - Evolution du transport routier wallon et répartition intra et inter régionale en 2006

Source DGSIE Transports routiers de marchandises par les véhicules belges d’une charge utile d'une tonne et plus

### Trafic de voyageurs

#### Transport privé

En plus d’un trafic routier à la hausse, l’on observe également la baisse du nombre de personnes transportées en moyenne par voiture.  Le taux d’occupation des voitures immatriculées en Wallonie reste cependant supérieur à ceux enregistrés dans les deux autres régions du pays.

| Moyennes régionales | Wallonie |
| --- | --- |

Figure 41 - Evolution du nombre de personnes par voiture

Source SPF MT Recensement général de la circulation 2006

En tenant compte de ces taux moyens d’occupation, l’on peut estimer le trafic routier exprimé en voyageurs-km.

|  | Année | Bruxelles-Capitale | Wallonie | Flandre | Belgique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| milliards de voyageurs-km | 1985 | 3.49 | 27.1 | 40.6 | 71.1 |
|  | 1990 | 3.87 | 34.7 | 52.0 | 90.5 |
|  | 1995 | 4.08 | 39.1 | 55.9 | 99.1 |
|  | 2000 | 4.23 | 42.3 | 60.0 | 106.5 |
|  | 2005 | 4.21 | 44.2 | 61.7 | 110.1 |
|  | 2006 | 4.27 | 44.4 | 62.5 | 111.2 |
| en indice 1990 = 100 | 1985 | 90.1 | 78.2 | 78.1 | 78.6 |
|  | 1990 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|  | 1995 | 105.5 | 113.0 | 107.3 | 109.5 |
|  | 2000 | 109.4 | 122.2 | 115.2 | 117.7 |
|  | 2005 | 108.9 | 127.5 | 118.6 | 121.6 |
|  | 2006 | 110.3 | 128.0 | 120.1 | 122.8 |
| en % du total belge | 1985 | 4.9% | 38.1% | 57.1% | 100.0% |
|  | 1990 | 4.3% | 38.3% | 57.5% | 100.0% |
|  | 1995 | 4.1% | 39.5% | 56.3% | 100.0% |
|  | 2000 | 4.0% | 39.7% | 56.3% | 100.0% |
|  | 2005 | 3.8% | 40.1% | 56.1% | 100.0% |
|  | 2006 | 3.8% | 39.9% | 56.2% | 100.0% |
| Evol. 1990-2006 | +10.3% | +28.0% | +20.1% | +22.8% |
| TCAM 1990-2006 | +0.6% | +1.6% | +1.2% | +1.3% |
| Evol. 2005-2006 | +1.3% | +0.4% | +1.3% | +1.0% |

Tableau 32 - Nombre de voyageurs-km en Belgique

Source SPF MT Recensement général de la circulation 2006 (trafic par voiture, camionnette et moto)

| Belgique | Wallonie |
| --- | --- |

Figure 42 - Evolution du nombre de voyageurs-km

Source SPF MT Recensement général de la circulation 2006 (trafic par voiture, camionnette et moto)

|  | Voitures | Camionnette | Moto | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1985 | 27.0 | 0.0 | 0.1 | 27.1 |
| 1990 | 34.5 | 0.0 | 0.2 | 34.7 |
| 1995 | 38.4 | 0.4 | 0.4 | 39.1 |
| 2000 | 40.8 | 1.1 | 0.4 | 42.3 |
| 2005 | 41.5 | 2.1 | 0.5 | 44.2 |
| 2006 | 41.8 | 2.0 | 0.6 | 44.4 |
| Evol. 1990-2006 | +21.0% |  | +280.1% | +28.0% |
| TCAM 1990-2006 | +1.2% |  | +8.7% | +1.6% |
| Evol.2005-2006 | +0.6% | -2.8% | +5.1% | +0.4% |

Tableau 33 - Trafic  individuel de voyageurs en Wallonie  (en milliards de voyageurs-km)

Source SPF MT Recensement général de la circulation 2006

#### Transport public régional

Les actions entreprises par les autorités fédérales et régionales visant à inciter au transfert du transport routier individuel vers le transport public (amélioration de l’infrastructure, augmentation de la fréquence, connexions plus appropriées, plans de mobilité pour les entreprises, abonnements gratuits…) semblent porter leurs fruits.

Selon les statistiques de la DGSIE concernant les transports en commun régionaux, ceux-ci ont le vent en poupe.  Ainsi, de 2000 à 2006, le nombre de voyageurs transportés aurait augmenté de 47 à 93 % selon la région ! (+ 47 % pour le groupe TEC).

Figure 43 - Evolution du nombre de voyageurs transportés par les transports en commun régionaux.

Source DGSIE

|  |  |  | 1996 | 2000 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nombre de voyageurs | en millions de voyageurs | De Lijn | 214.9 | 240.4 | 448.7 | 462.8 |
|  |  | TEC | 155.8 | 144.4 | 191.8 | 212.5 |
|  |  | STIB | 161.8 | 170.1 | 254.8 | 269.4 |
|  |  | Total | 532.5 | 554.9 | 895.3 | 944.7 |
|  | en indice 2000 = 100 | De Lijn | 89 | 100 | 187 | 193 |
|  |  | TEC | 108 | 100 | 133 | 147 |
|  |  | STIB | 95 | 100 | 150 | 158 |
|  |  | Total | 96 | 100 | 161 | 170 |
| distance parcourue | en millions de km parcourus | De Lijn | 117.7 | 130.6 | 200.2 | 203.0 |
|  |  | TEC | 85.6 | 85.6 | 111.9 | 113.8 |
|  |  | STIB | 37.5 | 38.6 | 36.9 | 37.2 |
|  |  | Total | 240.8 | 254.7 | 349.0 | 354.0 |
|  | en indice 2000 = 100 | De Lijn | 90 | 100 | 153 | 155 |
|  |  | TEC | 100 | 100 | 131 | 133 |
|  |  | STIB | 97 | 100 | 96 | 96 |
|  |  | Total | 95 | 100 | 137 | 139 |

Figure 44 - Nombre de voyageurs transportés et distance parcourue par les transports en commun régionaux.

Source DGSIE

#### Transport routier collectif

Pour terminer ce paragraphe sur le trafic routier de voyageurs, l’on peut encore reprendre l’estimation faite par la DGSIE du nombre de voyageurs-km effectués en autocars et en autobus (y compris les bus du groupe TEC), en Belgique, et de sa répartition régionale au prorata des véhicules-km des recensements de la circulation du SPF MT.

|  | Année | Wallonie | Belgique |
| --- | --- | --- | --- |
| en milliards de voyageurs-km | 1985 | 5.29 | 12.77 |
|  | 1990 | 4.37 | 11.37 |
|  | 1995 | 5.74 | 13.12 |
|  | 2000 | 5.86 | 13.30 |
|  | 2005 | 8.01 | 17.52 |
|  | 2006 | 8.24 | 18.07 |
| en indice 1990 = 100 | 1985 | 121 | 112 |
|  | 1990 | 100 | 100 |
|  | 1995 | 131 | 115 |
|  | 2000 | 134 | 117 |
|  | 2005 | 183 | 154 |
|  | 2006 | 189 | 159 |
| en % du total | 1985 | 41% | 100% |
|  | 1990 | 38% | 100% |
|  | 1995 | 44% | 100% |
|  | 2000 | 44% | 100% |
|  | 2005 | 46% | 100% |
|  | 2006 | 46% | 100% |
| Evol. 1990-2006 | +88.6% | +58.9% |
| TCAM 1990-2006 | +4.0% | +2.9% |
| Evol. 2005-2006 | +2.9% | +3.1% |

Tableau 34 - Transport par autobus et autocars

Sources DGSIE, SPF MT

## Prix des carburants

### Prix des carburants en Belgique

En Belgique, même si le prix final des carburants pétroliers pour le consommateur est déterminé par la concurrence entre les différents opérateurs, il y a tout de même un prix maximum qui est fixé.  Celui-ci est déterminé par le contrat de programme.

La crise pétrolière de 1973-1974 avait montré que l’ancienne manière d’adapter les prix (par une demande de hausse de prix, comme pour le pain) n’était pas assez flexible pour répondre aux changements rapides des prix du pétrole brut sur le marché mondial et à l’évolution du cours du dollar.  Les autorités décidèrent d’instaurer un système qui en tiendrait mieux compte.

Ce système calcule chaque jour les prix des produits pétroliers (essence, diesel, mazout de chauffage,…) en tenant compte de leur cotation internationale et du cours du dollar.  A ce prix s’ajoute une marge de distribution qui couvre tous les frais opérationnels pour amener le produit de la raffinerie au consommateur.  Viennent enfin les frais liés à la réserve de stockage obligatoire, les frais de distribution et les taxes (TVA et accises).  Si les prix ainsi fixés dépassent une certaine limite, les prix maxima sont revus automatiquement à la hausse ou à la baisse.

Suite à l’augmentation du cours du baril de brut, l’année 2006 aura donc vu à nouveau exploser les prix des combustibles pétroliers, la hausse des prix des carburants étant pour sa part moins prononcée puisqu’amortie par l’ampleur des accises et des coûts de distribution qui sont tous deux des termes fixes.

Figure 45 - Evolution des prix des principaux produits pétroliers de 2005 à 2006

Source SPF EPMECME

En effet, le prix des carburants au détail (tout comme celui des combustibles) est constitué de quatre éléments principaux :

- le coût du pétrole brut,

- la marge et les coûts de distribution et de stockage,

- les accises et cotisations énergie et fonds social de chauffage,

- la TVA.

Si le prix hors taxes constitue près de 80 % du prix du gasoil de chauffage, il n’en constitue qu’un peu plus de 50 % de celui du diesel et qu’un peu plus de 40 % de celui de l’essence.

|  | prix hors taxes = prix de base + coût du stockage + marge et coûts de distribution |
| --- | --- |

Figure 46 - Décomposition du prix du gasoil domestique et du diesel

Source Fédération pétrolière belge 
(données au 10 mai 2006 pour le diesel, et au 5 mai 2006 pour le gasoil de chauffage)

Hors inflation les prix des principaux carburants routiers ont augmenté de 32.6 % pour l’essence 98 RON à 39.9 % pour le diesel.

Notons que pour compenser partiellement la hausse du prix des carburants, les transporteurs ont droit à une ristourne sur le prix du diesel correspondant à l’augmentation des accises enregistrée depuis le 1er janvier 2004 .

|  |  | Année | Diesel | GPL | Essence 98 RON | Essence 95 RON | Indice des prix à la consommation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| à monnaie courante | en EUR par litre | 1970 | 0.126 |  |  |  |  |
|  |  | 1980 | 0.377 | 0.318 |  |  |  |
|  |  | 1990 | 0.557 | 0.266 | 0.750 | 0.726 |  |
|  |  | 2000 | 0.811 | 0.393 | 1.109 | 1.068 |  |
|  |  | 2005 | 1.041 | 0.435 | 1.309 | 1.275 |  |
|  |  | 2006 | 1.079 | 0.489 | 1.377 | 1.353 | 1990 = 100 |
|  | en indice 1990 = 100 | 1970 | 22.6 |  |  |  | 31.5 |
|  |  | 1980 | 67.8 | 119.4 |  |  | 64.1 |
|  |  | 1990 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|  |  | 2000 | 145.6 | 147.8 | 147.9 | 147.1 | 122.5 |
|  |  | 2005 | 186.9 | 163.7 | 174.7 | 175.5 | 136.1 |
|  |  | 2006 | 193.8 | 183.9 | 183.6 | 186.4 | 138.5 |
|  | Evol. 1990-2006 | +93.8% | +83.9% | +83.6% | +86.4% |  |
|  | TCAM 1990-2006 | +4.2% | +3.9% | +3.9% | +4.0% |  |
|  | Evol. 2005-2006 | +3.7% | +12.3% | +5.1% | +6.2% |  |
| hors inflation | en indice 1990 = 100 | 1970 | 71.8 |  |  |  |  |
|  |  | 1980 | 105.7 | 186.2 |  |  |  |
|  |  | 1990 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |  |
|  |  | 2000 | 118.8 | 120.6 | 120.7 | 120.1 |  |
|  |  | 2005 | 137.4 | 120.3 | 128.4 | 129.0 |  |
|  |  | 2006 | 139.9 | 132.8 | 132.6 | 134.6 |  |
|  | Evol. 1990-2006 | +39.9% | +32.8% | +32.6% | +34.6% |  |
|  | TCAM 1990-2006 | +2.1% | +1.8% | +1.8% | +1.9% |  |
|  | Evol. 2005-2006 | +1.9% | +10.3% | +3.3% | +4.3% |  |

Tableau 35 - Prix des principaux carburants routiers

Sources SPF EPMECME, Ecodata, DGSIE (Prix maxima, TVAC)

| Diesel (50 S depuis 2002) | GPL |
| --- | --- |
| Essence sans plomb 98 RON (50 S depuis 2004) | Essence sans plomb 95 RON |

Figure 47 - Evolution des prix des principaux carburants routiers

Sources SPF EPMECME, Ecodata, DGSIE  (Prix maxima TVAC)

# Si les taux de croissance annuelle des prix enregistrés en 2006 sont loin d’être négligeables, rappelons qu’ils furent encore plus élevés lors des deux premiers chocs pétroliers ainsi qu’en 2000.

| Diesel | GPL |
| --- | --- |
| Essence sans plomb 95 RON | Essence sans plomb 98 RON |

Figure 48 - Taux de croissance annuels des prix des principaux carburants routiers

Source SPF EPMECME Ecodata (Prix courants maxima TVAC)

### Prix des carburants dans les pays limitrophes

Les évolutions comparées de prix des deux principaux carburants routiers en Belgique et dans les pays voisins, sont reprises ci-après à titre informatif.  Des différences de prix importantes avec nos voisins peuvent influencer la livraison de carburants en Belgique (et en Wallonie).

Ainsi, la différence de prix avec le Luxembourg (de 15 à 35 % selon l’année et le carburant) fait que de nombreux belges proches de la frontière ou de passage au Luxembourg y font le plein et diminuent d’autant les livraisons sur le sol belge (et wallon).  Inversement, et en fonction des années, de nombreux frontaliers (Français, Néerlandais et Allemands) ou étrangers en transit peuvent avoir fait leur plein en Belgique plutôt qu’à l’étranger et consommer le carburant ailleurs que sur les routes belges (et wallonnes).  Notons que depuis 2000, le prix du diesel belge est moins élevé que chez nos voisins à l’exception notable du Luxembourg

Figure 49 - Evolution comparée des prix des principaux carburants en Belgique et dans les pays limitrophes

Source Eurostat

## Consommations spécifiques

### Conséquences du protocole de Kyoto

La Commission européenne s'est engagée à réduire les émissions de CO2 de 8% entre 1990 et 2012 dans le cadre de l'accord de Kyoto.  Les transports routiers qui contribuent à plus de 20 % aux émissions de CO2 en Europe, sont donc concernés au premier chef.  C'est dans ce contexte que les principales associations de constructeurs automobiles dont l'ACEA, ont pris l'engagement de réduire les émissions moyennes des véhicules commercialisés en Europe à 140 g/km en 2008, ce qui correspond à une réduction de 25% par rapport à 1995.

Pour réduire dans de telles proportions les émissions de CO2  des véhicules automobiles, la principale voie d'action consiste à réduire la consommation des véhicules, celle-ci étant, à carburant donné, proportionnelle aux émissions de CO2.

Les graphiques suivants montrent que ces dernières années ont été caractérisées par une tendance nette à l’achat de véhicules moins énergivores.

De 1995 à 2006, les consommations moyennes d’essence et de diesel des voitures neuves immatriculées annuellement en Belgique, ont en effet chuté respectivement de 17 et 16 %, et ce malgré une hausse de la puissance moyenne.

| Essence | Diesel |
| --- | --- |

Figure 50 - Evolution de la consommation spécifique moyenne des voitures neuves immatriculées annuellement en Belgique

Source FEBIAC

Figure 51 - Evolution de la cylindrée et de la puissance moyenne
 des voitures neuves européennes immatriculées annuellement en Belgique

Source ACEA

### Relation entre vitesse et consommation

Les fortes hausses des prix des carburants de ces dernières années peuvent avoir incité certains conducteurs à adopter une conduite moins agressive et plus respectueuse des limitations de vitesse.  Or toute baisse de vitesse (au dessus de 80 km) se traduit par une baisse de consommation.  Ainsi, pour une voiture à essence baissant sa vitesse moyenne de 130 à 120 km/h (soit une baisse de 8 %), la consommation va chuter de l’ordre de 16 % !

Figure 52 - Evolution de la consommation spécifique des voitures en fonction de la vitesse

Source COPERT III , Agence européenne de l’environnement

## Consommation

En 2006, la consommation totale des transports routiers en Wallonie est estimée à 32.5 TWh, en baisse de 2.2 % par rapport à l’année précédente.

Le croisement de plusieurs données permet d’approcher une consommation par type de véhicules, par type de carburants et par type de routes.

| Type de véhicules | Essence | Gasoil | GPL | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TWh PCI | TWh PCI | TWh PCI | TWh PCI | % |
| Voitures | 5.72 | 12.63 | 0.14 | 18.49 | 56.9% |
| Camionnettes | 0.14 | 3.15 | 0.01 | 3.30 | 10.1% |
| Camions < 16t | 0.03 | 1.54 | 0.00 | 1.56 | 4.8% |
| Camions > 16t | 0.00 | 7.92 | 0.00 | 7.92 | 24.3% |
| Bus et cars | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 3.3% |
| Motos | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.5% |
| Total | 6.06 | 26.32 | 0.15 | 32.53 | 100.0% |
| % du total | 18.6% | 80.9% | 0.5% | 100.0% |  |

Tableau 36 - Consommation du transport routier wallon par type de véhicules en 2006

Si 79 % du trafic sont générés par les voitures, seuls 57% de la consommation de carburants leur sont attribuables.  A l’inverse, si près de 7% du trafic sont générés par des camions de plus de 16 tonnes, ils représentent 24% de la consommation.

Figure 53 - Répartition du trafic et de la consommation du transport routier wallon par type de véhicules en 2006

En 2006, le gazole routier représentait 81 % du total, pour 53 % en 1990.  La part du GPL reste encore et toujours marginale (< 1 %).

De 1990 à 2006, la consommation totale de carburants a augmenté de 26 %.  Durant la même période, la consommation du seul gazole routier augmentait de 94 %, et celle d’essence (tous types confondus) diminuait pour sa part de 50 %.  Cette désaffection pour l’essence peut se comprendre au vu des prix relatifs des différents carburants (voir § 2.5, p. 59).

|  | Année | Essence | Diesel | GPL | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| en TWh PCI | 1985 | 10.06 | 8.38 | 0.22 | 18.67 |
|  | 1990 | 12.07 | 13.53 | 0.12 | 25.72 |
|  | 2000 | 9.28 | 21.64 | 0.26 | 31.17 |
|  | 2005 | 7.28 | 25.82 | 0.16 | 33.26 |
|  | 2006 | 6.06 | 26.32 | 0.15 | 32.53 |
| en % du total | 1985 | 53.9% | 44.9% | 1.2% | 100% |
|  | 1990 | 46.9% | 52.6% | 0.5% | 100% |
|  | 2000 | 29.8% | 69.4% | 0.8% | 100% |
|  | 2005 | 21.9% | 77.6% | 0.5% | 100% |
|  | 2006 | 18.6% | 80.9% | 0.5% | 100% |
| en indice 1990 = 100 | 1985 | 83 | 62 | 193 | 73 |
|  | 1990 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2000 | 77 | 160 | 219 | 121 |
|  | 2005 | 60 | 191 | 137 | 129 |
|  | 2006 | 50 | 194 | 132 | 126 |
| Evol. 1990-2006 | -49.8% | +94.4% | +32.1% | +26.5% |
| TCAM 1990-2006 | -4.2% | +4.2% | +1.8% | +1.5% |
| Evol.2005-2006 | -16.9% | +1.9% | -3.5% | -2.2% |

Tableau 37 - Consommation des transports routiers en Wallonie

Figure 54 - Evolution de la consommation des transports routiers en Wallonie

La baisse de la consommation de carburants de ces deux dernières années peut être imputée à plusieurs facteurs :

- le remplacement de voitures à essence par des voitures diesel moins énergivores (voir § 2.2.3, p. 32) ;

- le renouvellement progressif du parc par des véhicules de plus en plus économes (voir § 2.6, p. 65);

- un comportement des conducteurs moins agressif (conduite moins rapide) pour compenser en partie la forte hausse des prix des carburants (voir § 2.5, p. 59) ;

- la hausse du trafic dans les transports en commun (voir § 2.4.5.2, p. 57), due pour partie aux abonnements gratuits ou payés par l’employeur, a limité la hausse du trafic routier.

Evolutions 2005-2006

Taux de croissance annuels moyens 1990-2006

Figure 55 - Evolution de la consommation des transports routiers et de ses déterminants

Sources SPF MT, ICEDD

# Transport aérien

La Région wallonne compte 2 aéroports civils: Charleroi-Bruxelles-Sud et Liège-Bierset ainsi que deux aérodromes, Saint-Hubert et Spa-La Sauvenière.

## Trafic

Le secteur aérien mondial bénéficie d’un trafic en croissance sur le long terme, malgré des ralentissements ponctuels.  Le nombre de passagers transportés est ainsi passé de 21.1 millions en 1947 à près de 2.1 milliards en 2006, soit un taux de croissance annuel moyen de 8.1 %.  Cette croissance a été rendue possible par les avancées technologiques et l’apparition d’avions de plus en plus performants et économiques.  Plus récemment, la croissance du transport aérien en Europe a fortement bénéficié de l’ouverture totale à la concurrence et consécutivement du développement des compagnies « low cost ».

Figure 56 - Evolution du nombre de passagers transportés en avion dans le monde (en milliards de passagers)

Source Air France

Le transport aérien a connu la plus grave crise de son histoire au cours des années 2001 à 2003, à la suite de l’accumulation d’événements internationaux dramatiques (attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, guerre en Afghanistan, épidémie de pneumopathie atypique en Asie et guerre en Irak).

Le trafic de fret aérien mondial a pour sa part été multiplié par 58 entre 1960 et 2001, passant de 2 à 117 milliards de tonnes-kilomètres transportées.  En 2006, le fret transporté à l’échelle mondiale atteignait 39 millions de tonnes.

Figure 57 - Taux de croissance annuel moyen du transport aérien mondial de fret

Source Organisation de l’Aviation Civile (à partir des données exprimées en tonnes)

En Wallonie, le trafic passagers a également connu une croissance vertigineuse au cours de ces dernières années, tant à Liège (Bierset) qu'à Charleroi (Gosselies).

Le transport de fret aérien a également progressé de manière impressionnante à Liège, tandis qu’il reste négligeable à Charleroi.

Après avoir fléchi en 2005, le trafic aérien de fret et de passagers  a repris toute sa vigueur en 2006.

|  | Fret | Passagers | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Année | en kt | en indice 2000 = 100 | en milliers | en indice 2000 = 100 | unités de transport standardisées (en milliers) | en indice 2000 = 100 |
| 1980 | 0.4 | 0.2 | 42.3 | 9.1 | 11 | 3.5 |
| 1985 | 0.1 | 0.0 | 37.2 | 8.0 | 14 | 4.3 |
| 1990 | 0.4 | 0.2 | 107.5 | 23.2 | 11 | 3.5 |
| 1995 | 0.5 | 0.2 | 126.6 | 27.4 | 13 | 4.1 |
| 2000 | 270.6 | 100.0 | 462.6 | 100.0 | 317 | 100.0 |
| 2005 | 329.7 | 121.8 | 2 155.8 | 466.0 | 545 | 172.1 |
| 2006 | 408.4 | 150.9 | 2 499.3 | 540.2 | 658 | 207.8 |

Tableau 38 - Trafic aérien civil en Wallonie

Sources Liège Airport, Brussels South Charleroi Airport, MET

| Trafic de passagers | Trafic de fret (Liège Airport) |
| --- | --- |

Figure 58 - Evolution du trafic dans les aéroports wallons

Sources LA, BSCA, MET

Le transport aérien en Wallonie connaît de fortes variations saisonnières, avec une pointe de trafic en juillet-août pour le transport de passagers, et un pic en novembre-décembre pour le transport de fret.

Figure 59 - Evolution mensuelle du trafic aérien wallon

Source MET

Si le trafic aérien en Wallonie reste faible comparé à celui enregistré à Bruxelles-National, il devance néanmoins le trafic des aéroports régionaux flamands.

|  |  | Trafic de passagers | Trafic de fret |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Année | Aéroport national | Aéroports régionaux flamands | Aéroports régionaux wallons | Total | Aéroport national | Aéroports régionaux flamands | Aéroports régionaux wallons | Total |
| en milliers de passagers ou kt de fret | 1990 | 8 480 | 365 | 107 | 8 953 | 285 | 48 | 0 | 333 |
|  | 2000 | 21 638 | 469 | 463 | 22 570 | 667 | 101 | 271 | 1 039 |
|  | 2005 | 16 180 | 330 | 2 156 | 18 666 | 703 | 113 | 330 | 1 145 |
|  | 2006 | 16 708 | 359 | 2 499 | 19 567 | 720 | 105 | 408 | 1 233 |
| en % du total belge | 1990 | 95% | 4% | 1% | 100% | 85% | 14% | 0% | 100% |
|  | 2000 | 96% | 2% | 2% | 100% | 64% | 10% | 26% | 100% |
|  | 2005 | 87% | 2% | 12% | 100% | 61% | 10% | 29% | 100% |
|  | 2006 | 85% | 2% | 13% | 100% | 58% | 9% | 33% | 100% |
| en indice 2000 = 100 | 1990 | 39 | 78 | 23 | 40 | 43 | 47 | 0 | 32 |
|  | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2005 | 75 | 70 | 466 | 83 | 105 | 111 | 122 | 110 |
|  | 2006 | 77 | 77 | 540 | 87 | 108 | 104 | 151 | 119 |

Tableau 39 - Trafic aérien national et régional

Sources DGSIE, MET, APSV, Brussels Airport

| Trafic de fret aérien | Trafic aérien de passagers |
| --- | --- |
| Trafic de fret aérien à Bruxelles-National | Trafic aérien de passagers à Bruxelles-National |

Figure 60 - Evolution du trafic aérien en Belgique

Sources DGSIE, MET, APSV, Brussels Airport

## Prix du kérosène

Depuis 1990, le prix du kérosène a progressé de 143 %.  Echappant encore à la taxation, le kérosène reste cependant très bon marché comparé aux carburants routiers, en contrepartie il est très sensible aux variations du prix du pétrole brut.

| Année | USD/gallon | EUR/USD | EUR/1000L | en indice 1990 = 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 75.8 | 0.83 | 170.3 | 100 |
| 1995 | 51.3 | 0.73 | 103.7 | 61 |
| 2000 | 88.5 | 1.08 | 257.6 | 151 |
| 2005 | 169.7 | 0.80 | 364.9 | 214 |
| 2006 | 194.2 | 0.80 | 413.1 | 243 |

Tableau 40 - Prix du kérosène

Source EIA

| Evolution journalière | Evolution annuelle moyenne |
| --- | --- |

Figure 61 - Evolution du prix du kérosène

Source EIA (Kérosène ARA - Amsterdam)

## Consommation spécifique

A titre informatif, l’on trouvera ci-après les consommations spécifiques de quelques avions des deux principaux constructeurs (Boeing et Airbus), pour les trafics de passagers et de fret de la compagnie Air France (en 2001).

En première approximation, un avion moyen courrier consomme autant pour transporter un passager sur 100 km qu’une voiture de type moyen (conducteur sans passager), soit de l’ordre de 5 à 6 litres aux 100 km.

Les avions long courrier consomment près de 25 % en moins par kilomètre que les avions moyen courrier, vu que ce sont les phases de décollage qui sont les plus énergivores.

Figure 62 - Consommation spécifique du trafic aérien

Source Rapport environnement Air France 2001

## Consommation

Les données de consommation de carburants des aéroports civils wallons sont fournies par le MET, et celles des militaires par le SPF Défense.

La consommation totale des transports aériens (civils et militaires) en 2006 est estimée à 2317 GWh, en hausse de 20 % par rapport à l’année précédente.  Les vols civils représentent 85 % de la consommation, dont 99 % pour des vols internationaux.

| Année en GWh Evolution p.r. à l’année précédente en indice 1990 = 100 1990 657 100 1995 453 -31% 69 2000 1 093 + 13% 166 2005 1 929 -24% 296 2006 2 317 +20% 356 |  |
| --- | --- |

Figure 63 - Evolution de la consommation du transport aérien

Sources MET, SPF Défense

# Transport par voies navigables

Comparé aux autres modes de transport, le transport fluvial est plus respectueux de l'environnement,  économique et généralement sans risque.  Depuis quelques années, l'on assiste à un regain d'intérêt pour le transport fluvial dont le potentiel de développement est considérable.  La route étant saturée et le rail ayant de grandes difficultés à accroître sa capacité de transport de fret, la voie d'eau apparaît de plus en plus comme une solution d'avenir.

## Réseau

La Belgique dispose d'un réseau de voies navigables de plus de 1 500 km, pour 30 000 km dans l'Union européenne.

Pour sa part, le Ministère de l’Equipement et des Transports de la Région Wallonne (MET) gère 451 km de voies utilisées par la navigation marchande, dont 365  au gabarit de 1350 tonnes (voir infra, classes CEMT IV à VIb),  qui constitue l’ossature du transport par bateau en Europe.

Le réseau wallon a connu une extension majeure par l’inauguration fin août 2002 du canal du Centre à grand gabarit, après des travaux qui ont duré plus de 20 ans.  Le réseau wallon dispose depuis lors d’une véritable transversale est-ouest reliant à travers la Wallonie, le bassin de la Meuse à celui de l’Escaut, Liège et les Pays-Bas au Nord de la France.

La construction d'une nouvelle écluse à Lanaye, qui favorisera la fluidité du trafic sur la Meuse ouvrira encore de nouvelles perspectives au transport fluvial en Wallonie.

Une difficulté réside toujours dans le retard pris dans le curage des voies navigables, et donc dans la limitation du tonnage des bateaux sur certains tronçons.

| Classe CEMT | Type de bateau | Longueur | Largeur | Tirant d'eau | Tirant d'air | Tonnage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | m | t |
| I | Spits | 38.5 | 5.05 | 1.80 – 2.20 | 3.7 | 250 - 400 |
| II | Campinois | 50 - 55 | 6.60 | 2.5 | 3.70 - 4.70 | 400 - 650 |
| III | D.E.K. | 67 - 80 | 8.20 | 2.5 | 4.7 | 650 – 1 000 |
| IV | R.H.K. | 80 - 85 | 9.50 | 2.5 | 4.95 ou 6.70 | 1 000 – 1 500 |
| Va | Grand-Rhénan | 95 - 110 | 11.40 | 2.50 – 4.50 | 4.95 ou 6.70 ou 8.80 | 1 500 – 3 000 |
| Vb | Convoi poussé | 172 - 185 | 11.40 | 2.50 – 4.50 | 4.95 ou 6.70 ou 8.80 | 3 200 – 6 000 |
| VIa | Convoi poussé | 95 - 110 | 22.80 | 2.50 – 4.50 | 6.70 ou 8.80 | 3 200 – 6 000 |
| VIb | Convoi poussé | 185 - 195 | 22.80 | 2.50 – 4.50 | 6.70 ou 8.80 | 6 400 – 12 000 |

Tableau 41 - Caractéristiques des voies navigables selon la classification CEMT

Source MET DG Voies hydrauliques

| Classe CEMT | Voie navigable | km | % du total |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Dendre | 17.4 | 3.9% |
| I | Canal Blaton-Ath | 22.6 | 5.0% |
| I | Canal de l'Ourthe | 2.5 | 0.6% |
| I | Haute-Sambre (amont des carrières de Landelies) | 32.1 | 7.1% |
| I | Canal du Centre historique | 7.2 | 1.6% |
| I | Branche de Bellecourt | 1.1 | 0.2% |
| I | Branche de Seneffe | 0.2 | 0.0% |
| I | Branche de Ronquières | 1.9 | 0.4% |
| II | Canal de Haccourt à Visé | 1.2 | 0.3% |
| IV | Canal Charleroi-Bruxelles | 45.3 | 10.0% |
| IV | Haut-Escaut | 1.8 | 0.4% |
| IV | Canal Nimy-Blaton-Péronnes | 38.9 | 8.6% |
| IV | Canal du Centre à grand gabarit | 24.3 | 5.4% |
| IV | Embranchement Principal | 1.7 | 0.4% |
| IV | Lys Mitoyenne | 7.7 | 1.7% |
| IV | Branche de La Croyère | 1.0 | 0.2% |
| IV | Branche de La Louvière | 0.6 | 0.1% |
| Va | Canal Charleroi-Bruxelles | 2.6 | 0.6% |
| Va | Haute Meuse | 45.8 | 10.1% |
| Va | Meuse Moyenne (Namur à Ivoz-Ramet) | 51.2 | 11.3% |
| Va | Basse-Meuse | 12.5 | 2.8% |
| Va | Sambre (aval des carrières de Landelies) | 55.5 | 12.3% |
| Va | Canal de Monsin | 0.8 | 0.2% |
| Va | Canal de Lanaye | 1.9 | 0.4% |
| Va | Haut-Escaut | 31.0 | 6.9% |
| Va | Canal de Pommeroeul à Condé | 6.1 | 1.4% |
| Vb | Meuse Moyenne (d'Ivoz-Ramet à Liège) | 17.7 | 3.9% |
| VIb | Canal Albert | 18.7 | 4.1% |
| Total classe I | 85.0 | 18.8% |
| Total classe II | 1.2 | 0.3% |
| Total classe IV | 121.3 | 26.9% |
| Total classe Va | 207.4 | 46.0% |
| Total classe Vb | 17.7 | 3.9% |
| Total classe VIb | 18.7 | 4.1% |
| Total |  | 451.3 | 100.0% |

Tableau 42 - Longueur du réseau de voies navigables de Wallonie

Source MET DG Voies hydrauliques

Fort de ses 27 mètres de voies navigables par km², le réseau de transport fluvial wallon est trois fois plus dense que le réseau européen (des 15), mais près de 2 fois moins que le réseau belge.

Figure 64 - Densité du réseau de transport fluvial

(en m de voies navigables par km²)

Sources MET, Eurostat, DGSIE

## Flotte

Les primes de déchirage de l’Union européenne des années ’90 ont permis d’assainir structurellement la flotte de navigation intérieure, et de résoudre le problème de surcapacité.

Fin 2006, la flotte des entrepreneurs domiciliés en Belgique était encore composée de :

- 1 250 bâtiments à cargaisons sèches d'une capacité totale d’1.5 million de tonnes ;

- 216 bateaux citernes offrant un port en lourd total de 317 mille tonnes ;

- 118 pousseurs d’une puissance totale de 54.5 MW.

En plus de la réduction du nombre de bateaux, l’autre évolution marquante de la flotte est l’augmentation de la capacité moyenne.

| Année | Bateaux citernes | Bateaux à cargaisons sèches | Pousseurs |
| --- | --- | --- | --- |
|  | nombre | 1000 t | t / unité | nombre | 1000 t | t / unité | nombre | 1000 kW | kW / unité |
| 1979 |  |  |  | 2 751 | 1625.0 | 591 |  |  |  |
| 1985 |  |  |  | 2 273 | 1503.9 | 662 |  |  |  |
| 1990 |  |  |  | 1 576 | 1319.5 | 837 |  |  |  |
| 1992 | 260 | 241.3 | 928 | 1 412 | 1272.7 | 901 |  |  |  |
| 1994 | 242 | 242.6 | 1 002 | 1 373 | 1280.3 | 932 | 81 | 40.9 | 505 |
| 1995 | 243 | 252.2 | 1 038 | 1 318 | 1263.6 | 959 | 87 | 46.5 | 535 |
| 2000 | 213 | 251.4 | 1 180 | 1 051 | 1175.9 | 1 119 | 80 | 39.3 | 492 |
| 2005 | 219 | 310.0 | 1 415 | 1 265 | 1450.1 | 1 146 | 119 | 54.5 | 458 |
| 2006 | 216 | 317.3 | 1 469 | 1 250 | 1511.2 | 1 209 | 118 | 54.5 | 462 |

Tableau 43 - Caractéristiques de la flotte de navigation intérieure belge

Source DGSIE

Figure 65 – Evolution de la flotte de navigation intérieure belge

Sources DGSIE

La part de la flotte belge dans le trafic de navigation intérieure en Belgique (exprimé en tonnes transportées) est à la baisse, au profit principalement de la flotte néerlandaise.

| Année | Belge | Néerlandaise | Autres | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | % | % | Mt |
| 1970 | 62.7% | 25.5% | 11.7% | 91.6 |
| 1975 | 51.8% | 33.1% | 15.1% | 83.7 |
| 1980 | 53.5% | 31.8% | 14.7% | 100.9 |
| 1985 | 44.4% | 42.8% | 12.9% | 93.2 |
| 1990 | 42.3% | 45.2% | 12.5% | 99.5 |
| 1995 | 37.1% | 51.9% | 11.1% | 106.0 |
| 2000 | 38.1% | 46.6% | 15.2% | 120.2 |
| 2004 | 25.4% | 47.9% | 26.7% | 147.2 |
| 2005 | 24.4% | 47.7% | 27.9% | 160.5 |
| 2006 | 24.5% | 49.6% | 26.0% | 165.9 |

Tableau 44 - Trafic de navigation intérieure en Belgique d’après la nationalité du propriétaire du bateau

Source ITB d’après DGSIE (en fonction des tonnes transportées)

Figure 66 - Evolution du trafic de navigation intérieure en Belgique d’après la nationalité du propriétaire du bateau

Source ITB d’après DGSIE

La flotte belge assurait cependant toujours près de la moitié du trafic en Belgique (exprimé en tkm) en 2001 et 2006.

|  | Pays du propriétaire | Nombre de voyages | Tonnage transporté | Prestations | Capacité | Distance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Année |  | milliers | % | Mt | % | Mtkm | % | kt | % | 1000 km | % |
| 2001 | Belgique | 44.6 | 24% | 37.3 | 29% | 4 023 | 53% | 48.1 | 15% | 4 544 | 48% |
|  | Pays-Bas | 88.9 | 48% | 59.1 | 46% | 2 550 | 33% | 174.5 | 56% | 2 999 | 32% |
|  | France | 9.5 | 5% | 3.6 | 3% | 371 | 5% | 5.0 | 2% | 1 072 | 11% |
|  | Allemagne | 8.0 | 4% | 6.7 | 5% | 154 | 2% | 16.1 | 5% | 187 | 2% |
|  | Autres | 32.7 | 18% | 21.3 | 17% | 559 | 7% | 70.2 | 22% | 683 | 7% |
|  | Total | 183.7 | 100% | 128.0 | 100% | 7 657 | 100% | 313.8 | 100% | 9 486 | 100% |
| 2006 | Belgique | 47.6 | 21% | 40.6 | 24% | 4 291 | 48% | 60.4 | 14% | 4 903 | 46% |
|  | Pays-Bas | 120.0 | 54% | 82.2 | 50% | 3 328 | 37% | 252.3 | 60% | 3 813 | 36% |
|  | France | 10.2 | 5% | 5.5 | 3% | 485 | 5% | 7.2 | 2% | 1 063 | 10% |
|  | Allemagne | 11.3 | 5% | 9.7 | 6% | 217 | 2% | 22.1 | 5% | 236 | 2% |
|  | Autres | 34.0 | 15% | 27.9 | 17% | 588 | 7% | 76.9 | 18% | 691 | 6% |
|  | Total | 223.0 | 100% | 165.9 | 100% | 8 909 | 100% | 418.8 | 100% | 10 705 | 100% |

Tableau 45 - Trafic de navigation intérieure en Belgique par nationalité du propriétaire du bateau

Source DGSIE Transport – Navigation intérieure

Figure 67 - Répartition du trafic de navigation intérieure en Belgique d’après la nationalité du propriétaire du bateau

Source DGSIE Transport – Navigation intérieure (d’après le trafic exprimé en tkm)

## Trafic

En 2006, le transport marchand sur les voies navigables du réseau wallon a connu une nette augmentation.  Le recul de 2005 suite à l’arrêt du haut-fourneau de Seraing, a fait place à un réel progrès (+ 9.2 % pour atteindre 1.86 milliard de tonnes) qui s’inscrit dans la croissance entamée au début des années ‘90 (+ 59 % depuis 1990).

Le 7 mars 2006, la publication au Moniteur du décret du 23 février 2006 a dématérialisé le permis de circulation et ramené à zéro les droits perçus sur les voies navigables wallonnes.  Ceci explique sans doute partiellement le regain du trafic enregistré en 2006.

|  | Volume transporté | Prestations |
| --- | --- | --- |
| Année | millions de tonnes | en indice 1990 = 100 | taux de croissance annuel | milliard de tonnes-km | en indice 1990 = 100 | taux de croissance annuel |
| 1987 | 27.7 | 90 |  | 1.025 | 88 |  |
| 1990 | 30.8 | 100 | +2.2% | 1.171 | 100 | +4.9% |
| 1995 | 33.7 | 110 | +3.1% | 1.209 | 103 | +5.7% |
| 2000 | 42.2 | 137 | +14.0% | 1.514 | 129 | +12.0% |
| 2005 | 43.7 | 142 | -3.2% | 1.706 | 146 | -2.1% |
| 2006 | 44.5 | 144 | +1.7% | 1.863 | 159 | +9.2% |

Tableau 46 - Trafic de navigation intérieure en Wallonie

Source MET DG Voies hydrauliques

Figure 68 - Evolution du trafic de navigation intérieure en Wallonie

Source MET DG Voies hydrauliques

La plus grande partie du trafic s’effectue en Province de Liège (49 % en 2006) et plus particulièrement sur les 19 km du canal Albert situés en Wallonie (avec 21% du trafic total wallon exprimé en tkm).  Il est constitué en majorité de matériaux de construction, puis de combustibles, de minerais et de produits métallurgiques.

|  | Produits agricoles et denrées alimentaires | Combustibles solides et produits pétroliers | Minerais et produits métallurgiques | Minéraux et matériaux de construction. | Engrais, produits chimiques et divers | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Canal Charleroi-Bruxelles | 0.1% | 0.6% | 0.4% | 0.6% | 0.2% | 1.9% |
| Province du Brabant wallon | 0.1% | 0.6% | 0.4% | 0.6% | 0.2% | 1.9% |
| Haut-Escaut | 2.6% | 0.9% | 2.7% | 4.8% | 2.3% | 13.4% |
| Lys Mitoyenne | 0.8% | 0.1% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 1.7% |
| Canal Nimy-Blaton-Péronnes | 0.8% | 0.4% | 1.5% | 1.8% | 0.9% | 5.4% |
| Canal Blaton-Ath | 0.0% |  |  |  |  | 0.0% |
| Dendre |  |  |  |  |  |  |
| Canal de Pommeroeul à Condé |  |  | 0.0% |  | 0.0% | 0.0% |
| Canal du Centre à grand gabarit | 0.4% | 0.2% | 0.9% | 1.2% | 0.3% | 3.0% |
| Embranchement principal | 0.0% |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Canal du Centre Historique |  |  | 0.0% | 0.0% |  | 0.0% |
| Canal Charleroi-Bruxelles | 0.4% | 1.9% | 1.8% | 2.0% | 0.5% | 6.6% |
| Sambre | 0.2% | 0.2% | 1.5% | 1.1% | 0.2% | 3.2% |
| Province du Hainaut | 5.3% | 3.6% | 8.7% | 11.2% | 4.5% | 33.3% |
| Meuse | 1.1% | 0.7% | 1.8% | 5.6% | 0.5% | 9.7% |
| Sambre | 0.4% | 0.4% | 2.2% | 2.1% | 0.5% | 5.6% |
| Province de Namur | 1.5% | 1.1% | 4.0% | 7.7% | 1.1% | 15.4% |
| Meuse | 1.8% | 2.2% | 5.4% | 15.3% | 2.3% | 26.9% |
| Canal Albert | 1.0% | 5.5% | 4.4% | 8.5% | 1.7% | 21.1% |
| Meuse aval de Liège | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| Canal de l'Ourthe |  |  | 0.0% |  |  | 0.0% |
| Canal de Monsin | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| Canal de Haccourt à Visé |  | 0.0% |  | 0.0% |  | 0.0% |
| Canal de Lanaye | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.7% | 0.1% | 1.2% |
| Meuse Mitoyenne Sud |  |  |  |  |  |  |
| Province de Liège | 2.8% | 7.9% | 10.0% | 24.5% | 4.2% | 49.4% |
| Total | 9.8% | 13.2% | 23.1% | 43.9% | 10.0% | 100.0% |

Tableau 47 - Répartition du trafic par voie navigable en Wallonie par province et type de marchandises en 2006

Source MET DG Voies hydrauliques
(pourcentages calculés à partir du trafic exprimé en tkm)

Figure 69 - Evolution du trafic fluvial en Wallonie par province et type de marchandises

Source MET DG Voies hydrauliques

En 2006, le transport total de marchandises par voies navigables en Europe (des 27) est resté stable par rapport à l’année précédente, avec près de 138 milliards de tonnes-kilomètres.

C’est l’Allemagne qui enregistre le trafic le plus élevé en raison de la longueur de ses voies navigables intérieures (et particulièrement du Rhin) qui permettent un transport de marchandises sur de plus grandes distances.  Le trafic wallon représentait pour sa part 1.4 % du trafic européen en 2006.

|  | Trafic 2006 | Evolution |
| --- | --- | --- |
|  | milliards de tkm | % EUR 27 | 2006/2005 |
| Wallonie | 1.86 | 1.4% | +9.2% |
| Belgique | 8.91 | 6.5% | +4.0% |
| Allemagne | 63.98 | 46.5% | -0.2% |
| France | 9.01 | 6.5% | +1.1% |
| Luxembourg | 0.38 | 0.3% | +11.4% |
| Pays-Bas | 42.31 | 30.7% | +0.2% |
| Union européenne des 25 | 128.77 | 93.5% | +0.2% |
| Union européenne des 27 | 137.71 | 100.0% | +0.03% |

Tableau 48 - Trafic de marchandises par voies navigables dans l’Union européenne

Sources Eurostat, MET DG Voies hydrauliques

|  | 2006 / 2005 |
| --- | --- |

Figure 70 - Evolution du trafic de marchandises par voies navigables dans l’Union européenne

Sources Eurostat, MET DG Voies hydrauliques
(évolution calculée à partir des données exprimées en tkm)

## Prix du gasoil

La forte augmentation des prix du pétrole et par là même du carburant s’est poursuivie en 2006 et a incontestablement pesé sur les charges d’exploitation.  Le prix du carburant peut représenter jusqu’à 50% des charges d’exploitation pour certaines unités.  Malgré des accalmies conjoncturelles sur le marché du pétrole, une baisse structurelle des prix n’est pas à attendre à moyen- terme.

|  | Prix à monnaie courante | Indice des prix à la consommation | Prix à monnaie constante |
| --- | --- | --- | --- |
| Année | EUR/litre | en indice 1990 = 100 | en indice 1990 = 100 | en indice 1990 = 100 |
| 1970 | 0.069 | 31.3 | 31.5 | 99.4 |
| 1980 | 0.245 | 111.4 | 64.1 | 173.7 |
| 1990 | 0.220 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2000 | 0.367 | 166.7 | 122.5 | 136.0 |
| 2005 | 0.515 | 234.2 | 136.1 | 172.1 |
| 2006 | 0.577 | 262.0 | 138.5 | 189.2 |
| Evolution 1990-2006 | +162.0% | +38.5% | +89.2% |
| TCAM 1990-2006 | +6.2% | +2.1% | +4.1% |
| Evolution 2005-2006 | +11.9% | +1.8% | +9.9% |

Tableau 49 - Prix du gasoil

Source SPF EPMECME

|  | à monnaie courante |
| --- | --- |

Figure 71 - Evolution des prix du gasoil

Source SPF EPMECME (prix TVAC)

## Consommation spécifique

Parmi les déterminants de la consommation spécifique de carburant des unités de navigation intérieure, l’on compte principalement le type de bateau, le type de voie navigable et le sens de navigation.

|  | Type de bateau | en charge | à vide |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Canaux | Fleuves Rivières | Canaux | Fleuves Rivières |
|  |  |  | montant | avalant |  | montant | avalant |
|  | tonnes | l / tkm | l / tkm | l / tkm | l / km | l / km | l / km |
| litres de gasoil par tkm ou par km | < 250 | 0.0122 | 0.0137 | 0.0120 | 4.6 | 3.5 | 1.9 |
|  | 250 à 399 | 0.0122 | 0.0137 | 0.0120 | 4.6 | 3.5 | 1.9 |
|  | 400 à 649 | 0.0113 | 0.0116 | 0.0111 | 5.3 | 4.3 | 3.3 |
|  | 650 à 999 | 0.0104 | 0.0099 | 0.0095 | 6.1 | 5.2 | 4.6 |
|  | 1000 à 1499 | 0.0096 | 0.0057 | 0.0048 | 7.0 | 5.3 | 4.6 |
|  | 1500 à 2999 | 0.0088 | 0.0053 | 0.0041 | 8.1 | 7.4 | 6.5 |
|  | >= 3000 | 0.0050 | 0.0045 | 0.0037 | 9.8 | 10.2 | 7.9 |
|  | tonnes | kWh / tkm | kWh / tkm | kWh / tkm | kWh / km | kWh / km | kWh / km |
| kWh par tkm ou par km | < 250 | 0.123 | 0.138 | 0.121 | 46.4 | 35.3 | 19.2 |
|  | 250 à 399 | 0.123 | 0.138 | 0.121 | 46.4 | 35.3 | 19.2 |
|  | 400 à 649 | 0.114 | 0.117 | 0.112 | 53.4 | 43.3 | 33.3 |
|  | 650 à 999 | 0.105 | 0.100 | 0.096 | 61.5 | 52.4 | 46.4 |
|  | 1000 à 1499 | 0.097 | 0.057 | 0.048 | 70.6 | 53.4 | 46.4 |
|  | 1500 à 2999 | 0.089 | 0.053 | 0.041 | 81.7 | 74.6 | 65.5 |
|  | 3000 à 99999 | 0.050 | 0.045 | 0.037 | 98.8 | 102.8 | 79.6 |

Tableau 50 - Consommation spécifiques de la navigation intérieure

Source :  d’après TL & Associés Consultants pour ADEME et VNF

## Consommation

La consommation des transports fluviaux en 2006 a été estimée à 223 GWh, en hausse de 3.9 % par rapport à l’année précédente.

|  | Consommation | Taux de croissance annuel |
| --- | --- | --- |
| Année | GWh | % |
| 1985 | 192 |  |
| 1990 | 327 |  |
| 2000 | 423 |  |
| 2005 | 215 |  |
| 2006 | 223 | +3.9% |

Tableau 51 - Consommation des transports fluviaux en Wallonie

# Consommation totale des transports

## Répartition modale des trafics de voyageurs et de marchandises

En 2006, malgré que sa part ait baissé depuis 1990, le transport routier individuel (voitures et motos) compte toujours pour 80 % du trafic terrestre de voyageurs en Wallonie.

Pour ce qui concerne la répartition modale du trafic de marchandises, la part du transport routier s’est encore accentuée passant de 77 % en 1990 à 86 % en 2006, au détriment principalement du transport ferroviaire.

|  | Année | Voitures | Motos | Voitures + motos | Autobus et autocars | Trains | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| en milliards de voyageurs-km | 1990 | 34.51 | 0.15 | 34.66 | 4.37 | 2.19 | 41.22 |
|  | 1991 | 35.37 | 0.19 | 35.56 | 4.76 | 2.19 | 42.51 |
|  | 1995 | 38.79 | 0.36 | 39.15 | 5.74 | 2.08 | 46.97 |
|  | 2000 | 41.93 | 0.41 | 42.34 | 5.86 | 2.36 | 50.56 |
|  | 2005 | 43.63 | 0.54 | 44.17 | 8.01 | 2.71 | 54.89 |
|  | 2006 | 43.81 | 0.57 | 44.38 | 8.24 | 2.85 | 55.47 |
| en indice 1990 = 100 | 1990 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 1991 | 102 | 128 | 103 | 109 | 100 | 103 |
|  | 1995 | 112 | 240 | 113 | 131 | 95 | 114 |
|  | 2000 | 122 | 273 | 122 | 134 | 108 | 123 |
|  | 2005 | 126 | 360 | 127 | 183 | 124 | 133 |
|  | 2006 | 127 | 380 | 128 | 189 | 130 | 135 |
| en % du total | 1990 | 84% | 0% | 84% | 11% | 5% | 100% |
|  | 1991 | 83% | 0% | 84% | 11% | 5% | 100% |
|  | 1995 | 83% | 1% | 83% | 12% | 4% | 100% |
|  | 2000 | 83% | 1% | 84% | 12% | 5% | 100% |
|  | 2005 | 79% | 1% | 80% | 15% | 5% | 100% |
|  | 2006 | 79% | 1% | 80% | 15% | 5% | 100% |
| Evol.1990-2006 | +26.9% | +280.0% | +28.0% | +88.6% | +30.2% | +34.6% |
| TCAM 1990-2006 | +1.5% | +8.7% | +1.6% | +4.0% | +1.7% | +1.9% |
| Evol. 2005-2006 | +0.4% | +5.6% | +0.5% | +2.9% | +5.0% | +1.1% |

Tableau 52 -  Répartition modale du transport terrestre de voyageurs en Wallonie

Sources SPF MT, DGSIE, SNCB

Figure 72 - Répartition modale du transport de voyageurs en Wallonie

(sur base des voyageurs-km)

Sources SPF MT, DGSIE, SNCB

|  | Année | Routier | Ferroviaire | Fluvial | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| en milliards de tkm | 1990 | 18.1 | 4.3 | 1.2 | 23.6 |
|  | 1991 | 20.3 | 4.3 | 1.1 | 25.7 |
|  | 1995 | 24.9 | 3.7 | 1.2 | 29.8 |
|  | 2000 | 31.1 | 3.7 | 1.5 | 36.3 |
|  | 2005 | 36.4 | 3.8 | 1.7 | 42.0 |
|  | 2006 | 37.0 | 4.2 | 1.9 | 43.1 |
| en indice 1990 = 100 | 1990 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|  | 1991 | 112.3 | 100.0 | 90.9 | 109.0 |
|  | 1995 | 137.8 | 84.7 | 103.2 | 126.4 |
|  | 2000 | 171.7 | 85.4 | 129.2 | 153.7 |
|  | 2005 | 201.3 | 88.6 | 145.6 | 177.8 |
|  | 2006 | 204.7 | 96.2 | 159.0 | 182.5 |
| en % du total | 1990 | 77% | 18% | 5% | 100% |
|  | 1991 | 79% | 17% | 4% | 100% |
|  | 1995 | 84% | 12% | 4% | 100% |
|  | 2000 | 86% | 10% | 4% | 100% |
|  | 2005 | 87% | 9% | 4% | 100% |
|  | 2006 | 86% | 10% | 4% | 100% |
| Evol. 1990-2006 | +104.7% | -3.8% | +59.0% | +82.5% |
| TCAM 1990-2006 | +4.6% | -0.2% | +2.9% | +3.8% |
| Evol. 2005-2006 | +1.7% | +8.7% | +9.2% | +2.6% |

Tableau 53 - Répartition modale du transport de marchandises en Wallonie

Sources SPF MT, DGSIE, méthode MET

Figure 73 - Répartition modale du transport de marchandises en Wallonie

(sur base des tkm)

Sources SPF MT, DGSIE, méthode MET

## Répartition modale de la consommation totale des transports en 2006

En 2006, la consommation totale des transports (tous modes confondus) atteint 35.9 TWh, en baisse de 0.8 % par rapport à 2005 (mais en hausse de 32 % par rapport à 1990), les transports routiers en représentant 91 %.

|  |  |  | Diesel - Gasoil | Essence | Kérosène | GPL | Electricité | Total | % du total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transport ferroviaire | Métro |  |  |  |  |  | 6.5 | 6.5 | 0.02% |
|  | Trains voyageurs |  | 26.3 |  |  |  | 369.9 | 396.2 | 1.1% |
|  | Trains marchandises |  | 236.1 |  |  |  | 188.8 | 424.9 | 1.2% |
|  | Total |  | 262.4 |  |  |  | 565.3 | 827.7 | 2.3% |
| Transport routier | Voyageurs |  | 14 170.9 | 5 911.6 |  | 145.6 |  | 20 228.1 | 56.4% |
|  | Marchandises |  | 12 146.2 | 143.6 |  | 8.0 |  | 12 297.8 | 34.3% |
|  | Total |  | 26 317.0 | 6 055.2 |  | 153.7 |  | 32 525.9 | 90.6% |
| Transport aérien | Voyageurs | Civil |  | 1.3 | 598.7 |  |  | 600.0 | 1.7% |
|  |  | Militaire |  |  | 357.2 |  |  | 357.2 | 1.0% |
|  |  | Total |  | 1.3 | 955.9 |  |  | 957.2 | 2.7% |
|  | Marchandises |  |  |  | 1 359.7 |  |  | 1 359.7 | 3.8% |
|  | Total |  |  | 1.3 | 2 315.6 |  |  | 2 316.9 | 6.5% |
| Voies navigables | Total |  | 223.0 |  |  |  |  | 223.0 | 0.6% |
| Total | Voyageurs |  | 14 197.2 | 5 912.9 | 955.9 | 145.6 | 376.5 | 21 588.0 | 60.1% |
|  | Marchandises |  | 12 605.2 | 143.6 | 1 359.7 | 8.0 | 188.8 | 14 305.4 | 39.9% |
|  | Total |  | 26 802.4 | 6 056.5 | 2 315.6 | 153.7 | 565.3 | 35 893.4 | 100.0% |
|  | en % du total |  | 74.7% | 16.9% | 6.5% | 0.4% | 1.6% | 100.0% |  |

Tableau 54 - Répartition de la consommation énergétique des transports en Wallonie en 2006 
par mode de transport et type de trafic (en GWh)

Figure 74 - Répartition de la consommation du transport par mode en 2006

Comme le montrent les figures suivantes, le transport routier est près de trois fois plus énergivore que les autres modes de transport terrestres.

| Transport terrestre de voyageurs |
| --- |
| Trafic | Consommation |
| Transport terrestre de marchandises |
| Trafic | Consommation |

Figure 75 - Répartition du trafic et de la consommation des transports terrestres en Wallonie en 2006 par mode

| Trafic voyageurs | Trafic marchandises |
| --- | --- |

Figure 76 - Consommations spécifiques des transports terrestres en Wallonie par mode en 2006

## Evolution de la consommation totale

C’est la deuxième fois consécutive depuis 1995 que la consommation des transports baisse en Wallonie.

Figure 77 - Evolution de la consommation énergétique totale des transports en Wallonie

|  | Année | Ferroviaire | Routier | Aérien | Fluvial | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| en TWh PCI | 1985 | 1.14 | 18.67 | 0.58 | 0.19 | 20.58 |
|  | 1990 | 0.80 | 25.72 | 0.65 | 0.33 | 27.50 |
|  | 1995 | 0.79 | 28.48 | 0.45 | 0.33 | 30.06 |
|  | 2000 | 0.91 | 31.17 | 1.09 | 0.42 | 33.60 |
|  | 2005 | 0.82 | 33.26 | 1.93 | 0.48 | 36.49 |
|  | 2006 | 0.83 | 32.53 | 2.32 | 0.22 | 35.89 |
| en % du total | 1985 | 5.5% | 90.7% | 2.8% | 0.9% | 100% |
|  | 1990 | 2.9% | 93.5% | 2.4% | 1.2% | 100% |
|  | 1995 | 2.6% | 94.8% | 1.5% | 1.1% | 100% |
|  | 2000 | 2.7% | 92.8% | 3.2% | 1.3% | 100% |
|  | 2005 | 2.3% | 91.2% | 5.3% | 1.3% | 100% |
|  | 2006 | 2.3% | 90.6% | 6.5% | 0.6% | 100% |
| en indice 1990 = 100 | 1985 | 141.8 | 72.6 | 89.3 | 58.7 | 74.8 |
|  | 1990 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|  | 1995 | 98.3 | 110.7 | 69.6 | 101.4 | 109.3 |
|  | 2000 | 112.8 | 121.2 | 167.6 | 129.5 | 122.2 |
|  | 2005 | 102.1 | 129.3 | 296.2 | 146.0 | 132.7 |
|  | 2006 | 102.9 | 126.5 | 355.8 | 68.2 | 130.5 |
| Evol. 1990-2006 | +2.9% | +26.5% | +255.8% | -31.8% | +30.5% |
| TCAM 1990-2006 | +0.2% | +1.5% | +8.3% | -2.4% | +1.7% |
| Evol. 2005-2006 | +0.7% | -2.2% | +20.1% | -53.3% | -1.6% |

Tableau 55 - Consommation énergétique des transports en Wallonie

|  | Taux de croissance annuel moyen 1990-2006 |
| --- | --- |

Figure 78 - Evolution de la consommation énergétique des transports en Wallonie

## Répartition de la consommation des transports par acteur économique

L’objectif est ici de distinguer au sein des transports routiers, ferroviaires et aériens, le poids respectif des secteurs d’activité tels que le résidentiel (les ménages), le tertiaire et l’industrie.

Globalement, en 2006, 43 % des consommations du transport sont générés par le secteur tertiaire, 33 % par le résidentiel, et l’industrie est responsable du solde de 24%.

|  | Résidentiel | Tertiaire | Industrie | Total | Résidentiel | Tertiaire | Industrie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GWh PCI | GWh PCI | GWh PCI | GWh PCI | % | % | % |
| FERROVIAIRE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SNCB Voyageurs | (1) | 120 | 277 |  | 396 | 30% | 70% |  |
|  | SNCB Marchandises | (2) |  |  | 425 | 425 |  |  | 100% |
|  | TEC Métro | (3) | 4 | 2 |  | 7 | 64% | 36% |  |
|  | Total Ferroviaire |  | 124 | 279 | 425 | 828 | 15% | 34% | 51% |
| AERIEN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Civil Voyageurs | (4) | 516 | 84 |  | 600 | 86% | 14% |  |
|  | Civil Fret | (5) |  | 1 360 |  | 1 360 |  | 100% |  |
|  | Militaire | (6) |  | 357 |  | 357 |  | 100% |  |
|  | Total Aérien |  | 516 | 1 801 |  | 2 317 | 22% | 78% |  |
| FLUVIAL | (7) |  | 16 | 206 | 223 |  | 7% | 93% |
| ROUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Voitures | (8) | 10 123 | 6 664 | 1 704 | 18 492 | 55% | 36% | 9% |
|  | Camionnettes | (9) | 467 | 2 256 | 577 | 3 300 | 14% | 68% | 17% |
|  | Camions < 16t | (10) |  | 654 | 908 | 1 562 |  | 42% | 58% |
|  | Camions > 16t | (11) |  | 3 314 | 4 605 | 7 918 |  | 42% | 58% |
|  | Autobus et autocars | (12) | 405 | 538 | 137 | 1 080 | 37% | 50% | 13% |
|  | Motos | (13) | 78 | 76 | 19 | 174 | 45% | 44% | 11% |
|  | Total Routier |  | 11 072 | 13 502 | 7 951 | 32 526 | 34% | 42% | 24% |
| TOTAL |  | 11 712 | 15 599 | 8 583 | 35 893 | 33% | 43% | 24% |
|  | Transport de personnes |  | 11 712 | 7 999 | 1 861 | 21 572 | 54% | 37% | 9% |
|  | (1+3+4+6+8+12+13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transport de marchandises |  |  | 7 600 | 6 721 | 14 321 |  | 53% | 47% |
|  | (2+5+9+10+11) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tableau 56 - Estimation de la répartition de la consommation d’énergie du transport 
par mode et par secteur d’activité en 2006

Si l’on rentre dans le détail par mode, près de 51% des consommations du transport ferroviaire sont générées par l’industrie, 13% par le résidentiel et 28% par le secteur tertiaire.

Près de 4/5 des consommations du transport aérien sont générés par le secteur tertiaire, regroupant les transports de marchandises et le déplacement de personnes.  Les 22% restants sont attribués aux déplacements de loisirs.

Concernant la consommation des transports par voie navigable, plus de 93% sont attribués au secteur industriel, le solde allant au tertiaire.  Quasi aucune donnée n’est disponible concernant la navigation de plaisance.

Pour terminer, plus d’un tiers de la consommation des transports routiers est attribuable au secteur résidentiel, 43 % aux services et 24 % à l’industrie

Figure 79 - Répartition de la consommation énergétique des transports en Wallonie par activité génératrice en 2006

## Comparaison européenne

Avec 10.7 MWh par habitant en 2005, la consommation wallonne de transport par habitant reste supérieure à la moyenne européenne des 15 (9.8 MWh/hbt).  La croissance de la consommation y est aussi plus forte que dans la moyenne de l’Union européenne.

|  | Wallonie | Belgique | Europe des 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| Année | TWh | 1990 = 100 | MWh/hbt | TWh | 1990 = 100 | MWh/hbt | TWh | 1990 = 100 | MWh/hbt |
| 1985 | 20.6 | 74.8 | 6.4 | 71.4 | 79.7 | 7.2 | 2 356 | 79.8 | 6.6 |
| 1990 | 27.5 | 100.0 | 8.5 | 89.6 | 100.0 | 9.0 | 2 952 | 100.0 | 8.1 |
| 1995 | 30.1 | 109.3 | 9.1 | 98.6 | 110.1 | 9.7 | 3 206 | 108.6 | 8.7 |
| 2000 | 33.6 | 122.2 | 10.1 | 112.4 | 125.4 | 11.0 | 3 594 | 121.8 | 9.6 |
| 2005 | 36.5 | 132.7 | 10.7 | 114.9 | 128.2 | 11.0 | 3 772 | 127.8 | 9.8 |
| 2006 | 35.9 | 130.5 | 10.5 |  |  |  |  |  |  |

Tableau 57 - Comparaison des consommations du secteur des transports

Sources Eurostat, DGSIE, ICEDD

| Consommation | Consommation par habitant |
| --- | --- |

Figure 80 - Evolution des consommations du secteur des transports dans l’Union européenne des 15

Sources Eurostat, DGSIE, ICEDD

## Consommation énergétique et valeur ajoutée

Au niveau européen, la consommation d’énergie des transports est couplée au PIB jusqu’en 1999.  Depuis 2000, il y a décrochage entre consommation et production de richesse, le taux de croissance annuel moyen de la consommation d’énergie des transports étant inférieur à celui du PIB.

En Wallonie, jusqu’en 2004, la croissance de la consommation d’énergie des transports est supérieure à celle du PIB, cette évolution s’expliquant en grande partie par le développement des transports routier et aérien.  On constate une baisse notable depuis 2005, mais il reste encore à avoir une confirmation de cette tendance dans les années qui viennent.

| Wallonie | Union européenne des 15 |
| --- | --- |

Figure 81 - Evolution de la consommation énergétique des transports et de la valeur ajoutée

Sources Eurostat, ICN Comptes régionaux, ICEDD

# Abréviations, acronymes et unités de mesure

| ACEA | Association des Constructeurs Européens d’Automobiles |
| --- | --- |
| ADEME | Agence de l’Environnement er de la Maîtrise de l’Energie (France) |
| APSV | Administratie Planning en Statistiek Vlaanderen (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (Administration de la planification et de la statistique du Ministère de la Communauté Flamande) |
| ARA | Ports ARA: abréviation pour les trois grands ports européens Amsterdam, Rotterdam et Anvers |
| BSCA | Brussels South Charleroi Airport (Aéroport de Gosselies) |
| CEMT | Conférence Européenne des Ministres des Transports |
| COPERT | Programme de calcul des émissions du transport routier (COmputer Programme to calculate Emissions from Road Transport) |
| DGSIE | Direction Générale Statistique et Information Economique du SPF EPMECME (ex INS) |
| DGTREN | Direction Générale de l’Energie et Des Transports de la Commission européenne |
| Ecodata | Base de données du SPF EPMECME en ligne sur internet |
| EIA | Energy Information Agency = Statistiques énergétiques officielles du gouvernement étasunien |
| ESE 2001 | Enquête Socio-Economique 2001 de la DGSIE (a remplacé le recensement décennal) |
| Eurostat | Office Statistique des Communautés Européennes |
| FEBIAC | Fédération belge de l’Automobile et du Cycle |
| GcLR | méthode GcLR = méthode d’estimation du trafic routier utilisée par le SPF MT |
| GPL | Gaz de Pétrole Liquéfie (improprement appelé LPG) |
| GWh | Gigawattheure = 1000 MWh (= 86 tep) |
| ICN | Institut des Comptes Nationaux |
| INS | Institut National de Statistiques (ancien nom de la DGSIE) |
| INSEE | Institut National de la Statistique et des Études Économiques (France) |
| ITB | Institut pour le Transport par Batellerie asbl |
| IWEPS | Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique |
| kWh | Kilowattheure = unité de mesure dénergie valant 3.6 MJ. C'est l'énergie consommée par un appareil d'une puissance égale à un kilowatt (1 000 watts) fonctionnant pendant une heure. |
| LA | Liège Airport (Aéroport de Bierset) |
| MET | Ministère wallon de l’Equipement et des Transports |
| MJ | Mégajoule = unité de mesure d’énergie |
| MWh | Mégawattheure = 1000 kWh |

| RON | Indice d’octane L'indice d'octane mesure la tendance d'un carburant à l'auto-allumage. On dit qu'un carburant a un indice d'octane de 95, lorsque celui-ci se comporte, au point de vue auto-allumage, comme un mélange de 95% d'iso-octane qui ne détone pas (son indice est de 100 par définition) et de 5% d'heptane, qui lui est très détonant (son indice est de 0 par définition). |
| --- | --- |

| SNCB | Société Nationale des Chemins de fer Belges |
| --- | --- |
| SPF EPMECME | Service Public Fédéral Economie Petites et Moyennes Entreprises, Classes Moyennes et Energie (ex Ministère des Affaires Economiques) |
| SPF MT | Service Public Fédéral Mobilité et Transports (ex MCI Ministère des Communications et de l’Infrastructure) |
| STIB | Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles |

| TCAM | Taux de Croissance Annuel Moyen |
| --- | --- |
| TEC | Transport En Commun , société de transport public active sur le territoire wallon |
| tep | tonne d’équivalent pétrole (= 41.86 GJ) (1 GWh = 86 tep) |
| tkm | tonne-kilomètre |
| TVA | Taxe sur la Valeur Ajoutée |
| TWh | Terawattheure = 1000 GWh |
| UIC | Union Internationale des Chemins de fer |
| véh-km | véhicule-kilomètre |
| VITO | Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek |
| VNF | Voies Navigables de France : gère et exploite le réseau français de voies navigables |
| voy-km | voyageur-kilomètre |

# Footnotes

TCAM = Taux de Croissance Annuel Moyen

UIC = Union Internationale des Chemins de fer

TCAM = Taux de Croissance Annuel Moyen

UIC = Union Internationale des Chemins de fer

tkbr = tonne-kilomètre brute remorquée

en 1999

=routes provinciales et régionales

TCAM = Taux de Croissance Annuel Moyen

TCAM = Taux de Croissance Annuel Moyen

cette rubrique « Camions » comprend les véhicules utilitaires hors tracteurs de semi-remorques, tracteurs agricoles et véhicules spéciaux ; elle comprend donc les camionnettes, camions et les camions-citernes

TCAM = Taux de Croissance Annuel Moyen

Le terme "camionnette" désigne tout véhicule automobile conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kg.

hors tracteurs de semi-remorques

le total obtenu des rubriques « camionnettes (<3.5 t)» et « camions (>3.5 t) » du tableau est légèrement différent de la rubrique « Camions » du tableau précédent, les inventaires étant réalisés à des dates différentes (1er août pour la DGSIE et 31 décembre pour le SPF MT).

GPL = Gaz de Pétrole Liquéfié

source DGSIE Enquête socio-économique 2001

TCAM = Taux de Croissance Annuel Moyen

Le calcul a été revu en 2005 pour les RN avec effets rétroactifs (jusqu’en 1985, y compris sur les totaux)

GcLR = méthode Globale à réseau constant sur base de Longueurs représentatives par Route, méthode la plus probable)

Les chiffres tiennent compte de la reprise en 1999 par la Région de Bruxelles-Capitale, de 90km de voiries communales soumises à un important trafic de transit, ce qui explique le « saut » observé entre 1999 et 2000 du trafic des « autres routes numérotées » de cette région.

Le calcul a été revu en 2005 pour les RN avec effets rétroactifs

GcLR = méthode Globale à réseau constant sur base de Longueurs représentatives par Route, méthode la plus probable)

TCAM = Taux de Croissance Annuel Moyen

Le calcul a été revu en 2005 pour les RN avec effets rétroactifs

GcLR = méthode Globale à réseau constant sur base de Longueurs représentatives par Route, méthode la plus probable)

2005 = année du dernier recensement quinquennal de circulation

AR = réseau autoroutier, RN = autres routes numérotées (provinciales et régionales), RC = réseau communa, TOT = tous réseaux confondusl

TCAM = Taux de Croissance Annuel Moyen

AR = Autoroutes ; RN = autres Routes Numérotées ; RC = Routes Communales ; TOT = réseau tous types confondus

tkm = tonne-kilomètre

cette méthode permet d’estimer le trafic de marchandises à partir du trafic de camions (1pièce) et de camions avec remorque ou semi-remorque sur les autoroutes et autres routes numérotées (exprimés en véhicules-km) et de charges utiles respectives de 4 et 15 tonnes).

par des véhicules belges d’une charge utile d'une tonne et plus

comprend les voyageurs des trams et trolleybus

comprend les voyageurs du métro léger de Charleroi

comprend les voyageurs du métro et des trams

BOFAS est un fonds qui a été conçu à l’appui des stations-service pour lesquelles existe une obligation légale en matière d’assainissement ou qui exécutent volontairement leurs obligations en matière d’assainissement.

Les Arrêtés Royaux transposant la directive européenne « Taxe Energie / CO2 » et introduisant le principe du remboursement aux transporteurs des hausses d'accises intervenues depuis le 1er janvier 2004, ont été publiés début mars 2004 et s'appliquent avec effet rétroactif (source Fédération Pétrolière Belge).

depuis 2002, il s’agit du prix du diesel 50 S

depuis 2004, il s’agit du prix de l’essence sans plomb 98 RON 50S

en ce qui concerne l’essence, il s’agit de l’essence super jusqu’en 1990, et de l’essence super 95 sans plomb depuis 1991

ACEA = Association des Constructeurs Européens d’Automobiles

pour les voitures à essence on retient la relation entre vitesse et consommation valable pour les véhicules ayant une norme supérieure à Euro 1 et dont la cylindrée est comprise entre 1.4 et 2 litres ; pour les voitures diesel on retient la relation valable pour les véhicules répondant à une norme supérieure à Euro 1 quelle que soit la cylindrée (source Ministère français de l’Equipement des transports de l’aménagement du territoire du tourisme et de la mer d’après Copert III)

le croisement de ces données se fait dans le logiciel Myrtille développé par l’ICEDD qui se base sur les formules du programme COPERT.  Les données nécessaires sont le parc de véhicules (type, catégorie d’âge, normes, cylindrée, …), les véhicules kilomètres parcourus sur les différents type de routes, la vitesse moyenne sur ces routes, les kilométrages annuels parcourus par type de véhicules.

GPL = Gaz de Pétrole Liquéfié

1 unité de transport standardisée = 1 UTS = 100 kg de fret = 1 passager

gallon = unité de mesure américaine de volume = 3.79 litres

y compris 5€ par tonne pour le transport depuis Amsterdam

pour 2003 à 2006, la consommation des avions de la force aérienne est estimée égale à la moyenne des années 2000 à 2002. Pour 2006 l’estimation de la consommation des aéroports de Charleroi et de Liège est faite à partir des données de consommation 2005 des 2 aéroports et des évolutions de trafic respectives.

CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports

D.E.K. pour Dortmund-Ems-Kanal, type de bateau

R.H.K. pour Rhein–Herne–Kanal, type de bateau

tkm = tonne-kilomètre

TCAM = Taux de Croissance Annuel Moyen

Bateau montant = qui remonte le courant (à l’opposé d’avalant)

Péniche avalante = qui descend le cours d'une rivière ou d’un fleuve (à l’opposé de montante)

VNF = Voies Navigables de France gère et exploite le réseau français de voies navigables

l’estimation de la consommation des transports fluviaux de 2006 a été calculée en suivant une nouvelle méthode ; la consommation de 2005 a été recalculée suivant cette nouvelle méthode également.

estimation (valeur pour l’année 1990 prise en première approximation égale à celle de 1991)

estimation

TCAM = Taux de Croissance Annuel Moyen

estimation : valeur pour l’année 1990 prise égale à celle de 1991

estimation

TCAM = Taux de Croissance Annuel Moyen

transport terrestre = tous les modes de transport sauf le transport aérien

ce fort pourcentage est dû à un changement de méthodologie entre 2005 et 2006

les données d’Eurostat pour 2006 ne sont pas encore disponibles.

La valeur ajoutée (VA) est la différence entre la valeur des biens ou services produits par une entreprise ou une branche et celle des biens et services utilisés pour la production, dite des "consommations intermédiaires".  Le Produit Intérieur Brut (PIB) est ce que produit l'économie d'un pays. Il est égal à la somme des valeurs ajoutées brutes augmentées des impôts sur les produits (TVA, droits de douanes, taxes spécifiques) moins les subventions sur les produits.  (définitions INSEE)

Valeur ajoutée brute aux prix de base en euros chaînés

Valeur ajoutée brute aux prix de base aux prix de 1995