## Slide 1
Kang

## Slide 2
Kang
Un kang est un système de chauffage traditionnel chinois qui a comme objectif de retenir la chaleur dans la pièce de vie et la redonner par rayonnement, comme le poêle de masse européen.
Il se constitue d’une maçonnerie surélevée et creuse qui contient un système tortueux de conduits qui canalise les fumées chaudes d'un feu de bois ou de charbon.
Le kang est utilisé comme lit pendant la nuit et comme divan, surface de travail ou simplement comme source de chaleur pendant la journée.
B

## Slide 3
Poutrelles en I

## Slide 4
Poutrelles en I
Une poutrelle en I est l'un des divers éléments structurels ayant une section transversale en forme de Ɪ ou de H, une forme très efficace pour supporter à la fois les charges de flexion et de cisaillement dans le plan de l'âme.
Les poutres en I ou solives en I fabriquées à partir de bois avec des panneaux de fibres ou du bois de placage stratifié, ou les deux, sont de plus en plus populaires dans la construction, en particulier résidentielle, car elles sont à la fois plus légères et moins sujettes à la déformation que les solives en bois massif.
Les poutres en I en bois délimitent des caissons, dans lesquels on insuffle l'isolant, pour une isolation performante, réduisant les ponts thermiques.
A

## Slide 5
Sarking

## Slide 6
Sarking
Le sarking est une méthode d'isolation thermique par l'extérieur, recommandée pour les toitures inclinées traditionnelles. Cette technique consiste à mettre en œuvre directement sur les chevrons ou les voliges une isolation continue et performante.
Elle repose sur l’installation de plaques d’un matériau isolant entre la charpente et la couverture du toit.
Tout d’abord, il faut retirer les tuiles. Ensuite, un panneau intérieur sera posé, directement sur les chevrons. Il faut ajouter un pare-vapeur ou un frein-vapeur, une ou deux couches de panneaux isolants, des liteaux et des contre-lattes. En fin, reposer les éléments extérieurs de la toiture à savoir les tuiles, ardoises ou autres.
B

## Slide 7
Off grid

## Slide 8
Off grid
Le hors réseau (en anglais off-the-grid) est un système et un mode de vie conçus pour fonctionner sans un ou plusieurs services publics d’approvisionnement (eau, gaz, électricité, récolte de déchets, assainissement, etc.). Les maisons hors réseau visent à atteindre l'autonomie ou l'autosuffisance.
Lorsqu'on parle de hors réseau, on fait souvent référence au réseau électrique. Dans ce cas, on s’équipe souvent d’un système d'alimentation autonome ou des mini-réseaux généralement destinés à fournir de l'électricité à une petite collectivité.
L'alimentation électrique peut être produite sur site, avec des sources d'énergie renouvelable telles que le solaire (en particulier le photovoltaïque), l'éolien, la micro hydraulique, la géothermie ; avec un générateur avec suffisamment de réserves de carburant.
A